## Slide 1
공장의 불량, AI가 원인을 찾고
레시피를 고칠 수 있을까
온톨로지 + AI 에이전트 기반 제조 공정 제어 가능성 조사 | 2026-03-20
1 / 57

## Slide 2
오늘 이야기할 것
01
이미 돌아가고 있는 시스템들
기존 공정 제어 도구의 역할과 한계
02
AI 보조 시스템의 구조
세 가지 기술의 역할 분담과 전체 흐름
03
지식의 지도
불량-원인-파라미터 관계를 컴퓨터가 읽을 수 있게 정리
04
AI의 역할과 한계
AI가 잘하는 일과 못하는 일 구분
05
실제 현장 사례
이미 작동하고 있는 유사 시스템들
06
위험과 장벽
안전, 규제, 조직 저항, 데이터 인프라
07
어디서, 어떻게 시작할 것인가
단계적 도입 전략과 시작점
2 / 57

## Slide 3
“같은 불량이 반복되는데,
매번 사람이 원인을 찾고 레시피를 수정한다”
— 제조 현장의 공통 과제
3 / 57

## Slide 4
불량 감지부터 레시피 수정까지, 지금은 대부분 수동이다
불량 감지: SPC(통계적 공정 관리) 관리도가 이상 신호를 띄움
원인 분석: 엔지니어가 경험과 데이터를 뒤져서 원인을 찾음
레시피 수정: 파라미터를 수동으로 조정하고 시험 생산
설비 적용: 수정된 레시피를 설비에 직접 입력
결과 확인: 다음 생산 결과를 기다림
핵심 병목
원인 분석에 수 시간~수 일 소요, 숙련 엔지니어 의존, 같은 불량이 반복되어도 매번 처음부터 분석, 과거 이력이 체계적으로 축적되지 않음
4 / 57

## Slide 5
만약 AI가 원인을 찾고, 레시피를 제안하고, 설비에 내려준다면?
불량 감지
▶
원인 분석
▶
레시피 제안
▶
사람 승인
▶
설비 적용
자동 모니터링으로
즉시 감지
KG + AI가
유사 사례 탐색
수치는 ML이
계산하여 제안
위험도별로
자동/수동 분기
OPC UA로
설비에 전달
핵심: 사람을 대체하는 것이 아니라, 분석과 제안을 자동화하여 엔지니어의 판단을 돕는 것
모니터링 → 지식 탐색 → AI 판단 → ML 계산 → 안전 검증 → 보고서 → 승인 → 설비 전달 → 결과 모니터링 → 지식 축적
5 / 57

## Slide 6
01
이미 돌아가고 있는
시스템들
제조 현장에는 이미 불량 감지, 원인 분석, 레시피 조정을
담당하는 시스템들이 있다. AI를 논하기 전에 이들을 먼저 이해해야 한다.
6 / 57

## Slide 7
공정 제어의 4가지 기존 도구를 비교한다
시스템 | 역할 | 강점 | 한계
SPC (통계적 공정 관리) | 관리도 기반 이상 감지 | 단순하고 검증됨 25년 이상 실적 | 체계적 드리프트 감지 못함 사후 대응
FDC (불량 감지 분류) | 센서 데이터로 실시간 이상 감지 | 장비 상태 모니터링에 강함 | "왜?"에 대한 답은 약함
R2R (런투런 제어) | 런 간 레시피 파라미터 자동 조정 | 피드백/피드포워드 기반 정밀 보정 | 정적 모델 기반 비선형 드리프트에 취약
APC (고급 공정 제어) | R2R + FDC 통합 공장 전체 최적화 | 수율/처리량/스크랩 동시 개선 | 구축 비용 높음 모델 유지보수 부담
7 / 57

## Slide 8
통계적 공정 관리: 25년 검증된 기본기
SPC (Statistical Process Control)
관리도(Control Chart)로 공정의 이상 여부를 판단하는 가장 전통적인 방법
Western Electric 규칙 등 통계적 기준으로 이상 신호를 탐지
단순하고, 25년 이상 현장에서 검증된 높은 신뢰도
한계: 도구 마모 같은 체계적 드리프트를 사전에 감지하지 못함
한계: 이상이 발생한 뒤에 감지하는 사후 대응 방식
8 / 57

## Slide 9
런투런 제어: 매번 조금씩 레시피를 자동 보정한다
R2R (Run-to-Run Control)
매 생산 런(Run)이 끝날 때마다, 결과를 보고 다음 런의 파라미터를 자동 조정
피드백 방식: 이전 결과를 반영하여 보정
피드포워드 방식: 입력 재료의 변동을 미리 반영
한계: DOE 기반 정적 모델이라 비선형 드리프트를 따라잡지 못함
한계: 모델이 실제 공정과 괴리될 수 있음 (부산물 축적, 촉매 열화 등)
9 / 57

## Slide 10
고급 공정 제어: 공장 전체를 최적화하려는 시도
APC (Advanced Process Control)
R2R과 FDC를 통합하여 공장 수준의 제어를 시도하는 상위 시스템
수율, 처리량, 스크랩률을 동시에 최적화하는 것이 목표
구축 비용이 높고, 전체 배포해야 효과를 볼 수 있음
모델 유지보수 부담이 크고, 공정 변경 시 재구축이 필요할 수 있음
안정 공정에서 R2R/APC는 95~98% 정확도를 유지하는 검증된 솔루션
10 / 57

## Slide 11
기존 시스템이 잘 하는 것 vs 못 하는 것
잘 하는 것
안정적이고 선형적인 공정의 정밀 보정
결정론적이고 예측 가능한 제어
수십 년간 검증된 높은 신뢰성
PID/R2R 기반 95~98% 정확도 유지
못 하는 것
비예측적 드리프트 대응 (부산물 축적, 촉매 열화)
공정 간 상호작용 파악 (식각→CMP→증착 연쇄 영향)
숙련 엔지니어의 암묵지 활용
새로운 불량 모드에 대한 빠른 대응
11 / 57

## Slide 12
기존 시스템이 충분한 곳에서는 AI가 불필요한 복잡성만 더한다
안정적이고 선형적인 공정: PID/R2R이 95~98% 정확도를 유지하면 AI 추가 실익 미미
데이터가 부족한 공정: AI는 대량의 양질 데이터가 필요, 부족하면 전통 방법이 더 신뢰성 있음
실시간 결정론적 제어: AI의 확률적 특성은 보장된 응답 시간이 필요한 곳에 부적합
기본 CNC 가공, 재고 관리 등 루틴 작업: 전통적 최적화가 충분
✔ 의사결정 질문: "우리 공정이 R2R만으로 못 잡는 변동성이 있는가?"
없다면 AI 도입 실익이 낮다. "비예측적 드리프트가 있는 특정 공정"에서만 AI가 가치를 더한다.
12 / 57

## Slide 13
02
AI 보조 시스템은
어떤 구조로 만들 수 있는가
기존 시스템을 대체하지 않고, 그 위에 지능형 보조 계층을 올리는 설계
13 / 57

## Slide 14
핵심 아이디어: 세 가지 기술이 각자 잘하는 일을 분담한다
LLM(대규모 언어 모델): "어떤 파라미터를 왜 조정해야 하는지" 판단하고 설명
전통 ML/물리 모델: "얼마나 조정할지" 구체적 수치를 계산
온톨로지/지식그래프: "조정이 안전 범위 내인지" 검증하고, 지식을 축적
왜 이렇게 분리하는가?
LLM은 비정형 문서(FMEA, 유지보수 기록)를 읽고 추론하는 데 강하지만, 수치 정밀 계산은 구조적으로 취약 (ACL 2025)
전통 ML은 수치 정밀도와 결정론적 일관성에서 우위
온톨로지는 추론 경로의 감사 추적과 안전 보장에 필수
14 / 57

## Slide 15
세 계층의 역할 분담
AI 에이전트 (LLM)
핵심 질문: "어떤 파라미터를 왜 조정?"
• 지식그래프 질의로 유사 사례 탐색
• 원인 가설 생성 및 순위화
• 자연어 보고서 작성
• 비정형 문서(FMEA, 엔지니어 노트) 활용
전통 ML / 물리 모델
핵심 질문: "얼마나 조정?"
• 파라미터 최적화 수치 계산
• 시뮬레이션 기반 예측
• R2R 보정 모델 연동
• 결정론적 일관성 보장
지식 사전 (온톨로지/KG)
핵심 질문: "안전 범위 내인가?"
• 불량-원인-파라미터 관계 저장
• 안전 제약 조건 검증
• 분석 이력 축적
• 추론 경로 감사 추적
15 / 57

## Slide 16
전체 흐름: 불량 감지부터 설비 적용까지
1
불량 감지
SPC/FDC가 이상 신호 발행
2
지식 탐색
온톨로지/KG에서 유사 불량, 원인 후보 조회
3
AI 판단
LLM이 원인 가설 순위화, 조정할 파라미터 결정
4
ML 계산
전통 ML/물리 모델이 구체적 수치 산출
5
안전 검증
온톨로지가 파라미터 허용 범위 확인
6
보고서 생성
LLM이 근거, 변경 diff, 영향 범위 정리
7
사람 승인
위험도별로 자동/수동 분기
8
설비 전달
OPC UA / REST API로 레시피 다운로드
9
결과 모니터링
적용 후 품질 데이터 추적
10
지식 축적
결과를 KG에 피드백하여 시스템 학습
16 / 57

## Slide 17
이 시스템은 기존을 대체하지 않고, 그 위에 올라간다
제안 시스템 (지능형 보조 계층)
온톨로지/KG + LLM 에이전트 + 전통 ML
새로 추가
▼
기존 APC/R2R 시스템
PID/R2R 컨트롤러, SPC, FDC
기존 유지
▼
설비 (PLC/DCS)
물리적 장비와 센서
기존 유지
Brownfield 전제: 기존 인프라를 걷어내지 않고, 그 위에 보조/추천 계층으로 추가한다
17 / 57

## Slide 18
AI 에이전트들의 역할 분담
에이전트 | 역할 | 사용 도구
오케스트레이터 | 불량 이벤트 분류, 에이전트 호출 조율, 결과를 승인 단계로 전달 | 라우팅 로직, 상태 관리
분석 에이전트 | KG 질의로 유사 불량 탐색, 통계 분석으로 원인 후보 순위화 | KG 질의, SPC 분석, 상관분석
레시피 생성 | 파라미터 조정안 생성, 기존 레시피와의 차이(diff) 산출 | 레시피 DB 조회, 시뮬레이션
검증 에이전트 | 제안된 변경이 물리적/공정적 제약을 위반하지 않는지 확인 | 공정 시뮬레이터, KG 제약 질의
보고 에이전트 | 분석 과정과 결론을 사람이 읽을 수 있는 보고서로 정리 | 템플릿 렌더링, 차트 생성
이력 학습 | 승인/거부 결과와 적용 후 품질 데이터를 KG에 피드백 | KG 쓰기, 모델 업데이트
18 / 57

## Slide 19
사람이 반드시 확인하는 구간: 위험도별 분기
위험도 | 판단 기준 | 처리 방식
Critical | 안전 관련 파라미터 변경 설비 손상 가능성 | 반드시 수동 승인 + 상위 관리자 에스컬레이션
Major | 품질에 직접 영향 고가 원자재 관련 | 수동 승인 필수
Minor | 미세 조정 과거 승인 이력 있는 패턴 | 조건부 자동 승인 가능 (동일 패턴 3회 이상 승인 이력 시)
자동 승인은 Minor 등급에 한해, 동일 패턴 3회 이상 승인 이력 + 변경 폭 임계값 이내 + 검증 통과일 때만 허용. 자동 승인 후 48시간 이내 결과 모니터링 필수.
19 / 57

## Slide 20
승인 화면에는 무엇이 보여야 하는가
승인 화면 필수 정보
불량 요약: 유형, 심각도, 감지 시각, 영향 제품
원인 분석: 후보 원인 순위와 확신도 (0~1)
레시피 변경 diff: 파라미터별 현재값 → 제안값
영향 범위: 대상 설비, 영향 제품, 예상 효과
검증 결과: 파라미터 범위, 인접 공정 영향, 과거 유사 조정 이력
레시피 변경 diff 예시
파라미터 | 현재값 | 제안값 | 허용범위
Zone3 온도 | 260°C | 248°C | 230~270
컨베이어 속도 | 0.8 m/min | 0.7 m/min | 0.5~1.2
가스 유량 | 150 sccm | 145 sccm | 120~180
승인
수정 후 승인
거부
20 / 57

## Slide 21
03
불량의 원인을 찾으려면
'지식의 지도'가 필요하다
불량-원인-파라미터 관계를 컴퓨터가 읽을 수 있도록
명시적으로 정리하는 온톨로지와 지식그래프
21 / 57

## Slide 22
불량-원인-파라미터의 관계를 컴퓨터가 읽을 수 있게 정리한다
온톨로지: 개념과 관계를 정의하는 "사전". 예) "불량"에는 "근본 원인"이 있고, 원인에는 "관련 파라미터"가 있다
지식그래프(KG): 그 사전에 실제 데이터를 채운 것. 예) "표면 기포" → "온도 과다" → "Zone3 온도"
왜 필요한가: AI가 과거 불량의 원인과 해결 방법을 빠르게 찾을 수 있게 해줌
단순 검색(RAG) 대비 장점: 관계를 따라가며 추론 가능, 감사 추적 가능, 안전 제약 검증 가능
불량(Defect)
→
원인(RootCause)
→
파라미터(Parameter)
→
레시피(Recipe)
22 / 57

## Slide 23
제품-공정-자원 구조 위에 불량과 레시피 개념을 확장한다
MASON PPR (제조 온톨로지) 확장
Product (제품/개체)
기존: 제품 정의
확장 개념:
+ Defect (불량 현상)
+ QualitySpec (품질 규격)
+ Symptom (증상)
Process (공정/작업)
기존: 공정 단계 정의
확장 개념:
+ Recipe (레시피)
+ Parameter (공정 파라미터)
+ Step (공정 단계)
+ FMEA (고장 모드 분석)
Resource (자원/설비)
기존: 설비/자원 정의
확장 개념:
+ Sensor (센서)
+ Setting (설정값)
+ CalibrationStatus (교정 상태)
23 / 57

## Slide 24
지식 지도의 핵심 연결 관계 7가지
관계 이름 | 출발 | 도착 | 의미
hasRootCause | 불량(Defect) | 근본원인(RootCause) | 이 불량의 원인은 무엇인가
detectedIn | 불량(Defect) | 공정(Process) | 어떤 공정에서 발견되었는가
causedByParam | 근본원인 | 파라미터(Parameter) | 어떤 파라미터가 원인인가
relatedToEquip | 근본원인 | 설비(Equipment) | 어떤 설비와 관련되는가
mitigatedBy | 근본원인 | 레시피(Recipe) | 어떤 레시피 조정으로 해결하는가
belongsToRecipe | 파라미터 | 레시피(Recipe) | 이 파라미터는 어떤 레시피에 속하는가
analyzedDefect | 분석기록 | 불량(Defect) | 이 분석은 어떤 불량을 다뤘는가
24 / 57

## Slide 25
지식 지도를 처음 만드는 것이 가장 어렵다
콜드 스타트 문제: 지식그래프가 비어 있으면 AI가 분석할 근거가 없음
해결 방법: FMEA(고장 모드 영향 분석) 문서에서 LLM으로 관계를 자동 추출
실제 연구 결과: 온톨로지 기반 LLM 추출이 단순 RAG 대비 F1 점수 약 2배 (0.267 → 0.523)
출처: arXiv 2510.15428 (자동차 센서 조립 도메인, 타 도메인 검증 필요)
자동 추출 후 반드시 도메인 전문가 검증 필요 (추출 오류가 지식 기반 자체를 오염시킬 수 있음)
25 / 57

## Slide 26
지식은 쌓일수록 강해진다: 매 분석이 새로운 지식이 된다
이력 학습 에이전트가 모든 분석 결과를 지식그래프에 피드백
승인된 레시피 변경과 적용 후 품질 데이터가 함께 기록됨
거부된 제안도 기록되어 "왜 거부되었는지" 학습
시간이 갈수록 유사 사례가 쌓이고, AI의 판단 정확도가 향상
불량 발생
→
AI 분석
→
레시피 제안
→
사람 승인/거부
→
결과 피드백
→
KG 지식 축적
↺ 순환: 마지막의 축적된 지식이 다음 분석의 정확도를 높인다
26 / 57

## Slide 27
04
AI는 '수치 결정자'가
아니라 '지식 통역사'다
LLM의 진짜 가치는 비정형 문서를 읽고, 지식과 연결하며,
사람에게 설명하는 역할에 있다
27 / 57

## Slide 28
AI가 잘하는 일 vs 못하는 일
AI(LLM)가 잘하는 일
패턴 인식: 과거 불량 사례에서 유사 패턴 탐지
비정형 문서 해석: FMEA, 유지보수 기록, 엔지니어 노트를 읽고 활용
유사 사례 탐색: KG에서 관련 사례를 찾아 연결
자연어 설명 생성: 분석 결과를 사람이 이해할 수 있는 보고서로 작성
AI(LLM)가 못하는 일
수치 정밀 계산: 수치 변동에 따라 정확도 급감 (ACL 2025 검증, 구조적 취약점)
결정론적 제어: 같은 입력에 다른 출력 가능 (비결정론적)
안전 보장: 환각(Hallucination)으로 그럴듯하지만 틀린 값을 자신 있게 제시
실시간 반응: 추론 시간이 길고 보장된 응답 시간 제공 불가
그래서 3계층으로 분리한다: LLM은 판단, ML은 수치 계산, 온톨로지는 안전 검증
28 / 57

## Slide 29
AI의 수치 추론은 구조적으로 취약하다
  ACL 2025: 수학 문제의 숫자만 바꿔도 정확도가 급감한다 Llama-3-8B 기준, 어려운 변형에서 69%가 계산 오류, 31%가 추론 오류
  arXiv:2509.06332: 소수 판별, 24 게임 등 기초 수학에서도 불안정 큰 수에서 체계적으로 실패하며, 이 불안정성이 복잡한 문제에서 증폭된다
  FILLIS: 제조 현장 맥락에서도 수학 연산 한계를 확인 LLM이 기계 작동 설명에는 강하나, 수치 계산에는 외부 도구가 필수
29 / 57

## Slide 30
그래서 수치는 전통 기술이, 판단은 AI가 맡는다
LLM이 판단한다
"어떤 파라미터를 조정할지"
결정한다.
KG 질의, 유사 사례 탐색,
원인 가설 생성을 수행
→
전통 ML이 계산한다
"얼마나 조정할지"
수치를 산출한다.
물리 모델, R2R 보정,
베이지안 최적화를 활용
→
온톨로지가 검증한다
"안전 범위 내인지"
확인한다.
파라미터 허용 범위 검증,
추론 경로 감사 추적
각 계층이 자기 강점에 집중하는 3계층 하이브리드 구조
30 / 57

## Slide 31
실제 사례: Bosch의 용접 품질 관리
95개 클래스로 구성된 온톨로지로 용접 품질 지식을 구조화
431만 건의 용접 기록 데이터를 지식그래프에 연결
지식그래프 임베딩(Knowledge Graph Embedding)으로 ML 파이프라인과 통합
결함-원인-파라미터 관계를 명시적으로 추적 가능
출처: arXiv, ISWC 2022 (국제 시맨틱 웹 컨퍼런스)
31 / 57

## Slide 32
실제 사례: Bosch의 설비 유지보수 챗봇
MMO(Manufacturing Maintenance Ontology) 기반의 지식 구조
  규칙 기반 + 소형 AI + 대형 AI를 단계적으로 결합 단순 질의는 규칙으로, 복잡한 추론은 LLM으로 처리하는 하이브리드 구조
  핵심 교훈: "고품질 지식 구축에는 전문가 참여가 필수" LLM이 지식 추출을 도울 수 있지만, 검증은 도메인 전문가의 몫
출처: CEUR-WS 2025
32 / 57

## Slide 33
작은 AI + 지식그래프가 거대 AI를 이길 수 있다
  ARKNESS: 3B 파라미터 Llama-3 + 지식그래프 조합 GPT-4o 수준의 정확도를 CNC 가공 공정 계획에서 달성
  수치 환각(Numerical Hallucination)을 22%p 감소시킴 지식그래프가 수치의 근거를 명시적으로 제공하기 때문
  완전한 온프레미스 운영이 가능하다 공정 노하우(영업비밀)를 외부에 보내지 않아도 된다
출처: arXiv:2506.13026 (ARKNESS, 2025)
33 / 57

## Slide 34
기술별 검증 수준 정리
기술 | 확신도 | 근거 | 비고
지식그래프 기반 불량 추적 | 높음 | FMEA 그래프 학습이 RAG 대비 F1 2배 향상 | 자동차 센서 도메인 검증
폐쇄 루프 AI (연속 공정) | 높음 | Imubit이 정유/화학에서 상용 운영 중 | DCS 직접 제어 수준
AI 기반 온톨로지 자동 구축 | 중간 | ARKNESS zero-shot KG 구축 가능성 제시 | 산업 규모 검증 부족
멀티에이전트 제조 시스템 | 중간 | Bosch 현장 배포, 학술 연구 진행 | 레시피 자동 조정까지는 미도달
소형 LLM + KG 조합 | 중간 | 3B 모델이 GPT-4o 수준 달성 | 현장 배포 사례 미확인
이산 제조 폐쇄 루프 | 낮음 | 연속 공정 대비 사례 부족 | 초기 연구 단계
34 / 57

## Slide 35
05
모든 공장에
필요한 것은 아니다
도메인별 적합도와 현실적 시작점을 점검한다
35 / 57

## Slide 36
7개 산업별 적용 가능성 비교
도메인 | 적용 가능성 | 핵심 이유
반도체 | 높음 | 데이터 풍부, 변동성 큼, 기존 APC 위에 추가 용이
디스플레이 | 높음 | 반도체와 유사. 대면적 갈수록 균일성 제어 난도 증가
자동차 부품 | 중간 | 공정은 단순하나 IATF 16949 인증이 자동 변경을 제한
화학/정유 | 중~높음 | 연속 공정, MPC 기반. Imubit 등이 폐쇄 루프 상용화
제약 | 낮~중 | FDA 21 CFR Part 11이 레시피 자동 변경에 매우 엄격
식품 | 낮음 | 비교적 단순한 공정. HACCP이 자동 변경에 제한적
표면처리 | 중간 | 변수 간 상호작용 복잡하나, 소규모 사업장 데이터 부족
36 / 57

## Slide 37
가장 유효한 시작점: 반도체/디스플레이 증착/식각 공정
수십 개 파라미터의 비선형 상호작용이 존재한다
비예측적 드리프트가 실재한다 (부산물 축적, 장비 노화)
풍부한 센서 데이터와 기존 APC 인프라가 이미 갖춰져 있다
불량 비용이 높아 ROI 입증이 상대적으로 쉽다
  Tignis가 ML 기반 폐쇄 루프를 이미 상용 운영 중이다 CSManTech 2023-2024에서 발표 (반도체 제조 기술 학회)
37 / 57

## Slide 38
이미 작동 중인 유사 시스템들
Tignis
반도체 증착 공정에서
ML 기반 R2R 제어기를
실제 팹에 배포.
드리프트 보정에서
기존 정적 APC 대비
우수한 성능 입증.
Lam Research
베이지안 최적화 + 인간 협업
방식으로 5회 반복만에
올바른 레시피 도출.
비교: 자체 방법 45회,
시니어 엔지니어 84회.
Imubit
정유/화학 공장에서
DCS에 직접 명령을 쓰는
폐쇄 루프 AI 최적화.
기존 주간/월간 업데이트를
수분 단위로 단축.
주의: 위 사례 모두 온톨로지/LLM이 아닌 전통 ML/베이지안 기반이다
38 / 57

## Slide 39
완전한 폐쇄 루프를 AI+지식그래프로 돌리는 사례는 아직 없다
가장 가까운 것은 ML/RL 기반 시스템이다 (Tignis, Imubit)
  LLM은 보조 역할에 머물러 있다 문서 분석, 근본원인 추론 보조, 자연어 보고서 생성 수준
삼성전자가 AI 에이전트 기반 스마트 팩토리를 발표했으나 아직 계획 단계
OPC 레시피 생성에 LLM을 적용한 연구(arXiv 2024)가 가장 유사하나 연구 단계
현실: 전체 루프를 LLM+KG로 돌린 사례는 없다
39 / 57

## Slide 40
안정적 공정에서는 기존 방법이 충분하다
R2R(Run-to-Run) 제어가 95~98% 정확도를 유지하는 공정이 많다
이런 공정에 AI를 추가해도 개선 폭이 미미하다
오히려 불필요한 복잡성만 추가될 수 있다
  첫 번째 질문: "우리 공정에 R2R로 못 잡는 변동성이 있는가?" 없다면 AI 도입의 실익이 낮다. 있다면 구체적으로 무엇인지 정의해야 한다
40 / 57

## Slide 41
06
왜 쉽지 않은가:
장벽과 위험
기술적 가능성과 현실적 도입 사이의 간극을 직시한다
41 / 57

## Slide 42
도입을 가로막는 6가지 벽
1. 데이터 인프라 부재
센서 데이터가 MES에
통합되지 않은 공장이
대다수. AI 이전에
데이터 연결부터 필요.
2. 유지보수 부담
공정이 변경되면
온톨로지도 갱신해야 한다.
지속적 전문가 참여 없이는
지식이 노후화된다.
3. 전문인력 부족
온톨로지 + ML +
OPC UA + 제조 도메인을
모두 아는 인력 확보가
그 자체로 과제.
4. 효과 불확실
ROI를 사전에
증명하기 어렵다.
AI 프로젝트의 87%가
PoC를 넘지 못한다.
5. 안전 위험
잘못된 레시피 제안은
장비 손상, 제품 불량,
심하면 인명 사고로
이어질 수 있다.
6. 조직 저항
"AI가 내 레시피를
바꾼다"는 불안감.
엔지니어의 저항은
합리적 우려이기도 하다.
42 / 57

## Slide 43
가장 큰 위험: 과잉 설계
온톨로지 + LLM + 멀티에이전트 전체가 정말 필요한가?
  많은 경우 전통 ML/RL만으로도 충분할 수 있다 Tignis, Lam Research는 LLM 없이 실제 성과를 내고 있다
"기존 시스템이 못 잡는 문제가 구체적으로 무엇인가"를 먼저 정의해야 한다
문제 정의 없이 기술을 도입하면, 해결할 문제보다 유지할 시스템이 더 많아진다
43 / 57

## Slide 44
AI의 환각이 공장에서는 더 위험하다
  틀린 파라미터를 자신 있게 제시하는 것이 환각(Hallucination)이다 복잡한 태스크에서 LLM 정확도는 약 73% 수준
  승인 피로: 하루 50건 알림이 오면 형식적으로 승인하게 된다 사람 승인이 최후 방어선이지만, 피로로 무력화될 수 있다
  연쇄 오류 전파: 초기 단계의 잘못된 판단이 후속 공정에 파급된다 식각 파라미터 오류 → CMP 두께 이상 → 증착 불량의 연쇄 반응
44 / 57

## Slide 45
규제가 자동 레시피 변경을 제한한다
규제/표준 | 핵심 요구사항 | AI 레시피 변경에 대한 영향
ISO 9001 | QMS 내 검증, 변경 문서화 | 모든 자동 변경에 문서화된 프로세스 필요
IATF 16949 | 자동차 고유 요건, 위험 기반 관리 | 레시피 변경에 사전 통제 필수. 자동 변경에 까다로움
FDA 21 CFR Part 11 | 전자 기록/서명, 감사 추적 | 자동 변경은 "변경 통제 이벤트"로 취급. 매우 엄격
EU Annex 22 | 결정론적 모델만 허용 | LLM은 본질적으로 비결정론적. 고위험 공정 적용 불가
SEMI 표준 | 장비 통신 규격 (SECS/GEM) | 레시피 전달 인터페이스 표준 준수 필요
45 / 57

## Slide 46
AI가 제안하고 사람이 승인했는데 불량이 나면, 누구 책임인가?
이 질문에 대한 명확한 법적 프레임워크는 아직 없다
현실적으로 AI 제안을 승인한 엔지니어에게 책임이 간다
"AI가 근거를 제시했고, 판단 시간이 부족했다면?"이라는 반론이 가능하다
회사 차원에서 AI 시스템의 검증 절차가 충분했는지가 쟁점이 된다
  EU Annex 22(2026 시행)는 고위험 공정에서 결정론적 모델만 허용한다 LLM은 같은 입력에 다른 출력이 가능하여 본질적으로 비결정론적이다
46 / 57

## Slide 47
놓치기 쉬운 문제들
KG 데이터 오염
LLM이 FMEA 문서에서
잘못된 관계를 추출하면,
지식 기반 자체가 오염된다.
잘못된 추출이 체계적
오분석으로 이어진다.
데이터 보안
공정 노하우는 영업비밀이다.
클라우드 LLM에 공정 데이터를
보내는 것 자체가 위험.
온프레미스 소형 모델이
현실적 대안.
시스템 장애 시 폴백
클라우드 LLM이 다운되면
공정 제어는 어떻게 되는가?
AI 없이도 기존 APC/R2R로
돌아갈 수 있는 구조가
반드시 필요하다.
47 / 57

## Slide 48
07
현실적 시작법:
4단계 접근
진단에서 반자동 제어까지, 검증하며 올라간다
48 / 57

## Slide 49
Phase 0~3: 진단에서 반자동 제어까지
Phase 0: 진단 (1개월)
"이 시스템이 정말 필요한가"를 확인한다
기존 APC/R2R baseline 측정, 데이터 인프라 성숙도 평가.
"AI 불필요"라는 결론도 가치 있는 결과다.
Phase 1: 읽기 전용 보조 (2~3개월)
AI가 분석만 하고, 레시피에는 손대지 않는다
근본원인 가설 제시(변경 권한 없음).
엔지니어와 AI 판단을 비교하며 신뢰를 쌓는다.
Phase 2: 승인 기반 제안 (3~6개월)
AI가 제안하되, 사람이 반드시 승인한다
안전 범위 하드코딩.
AI vs 엔지니어 vs 실제 결과 3자 비교 데이터를 축적한다.
Phase 3: 반자동 제어 (6~12개월)
검증된 범위 내에서 자동 조정을 허용한다
범위 밖 조정은 여전히 사람 승인 필수.
이상 시 자동 롤백. OEE 개선 효과를 측정한다.
49 / 57

## Slide 50
Phase 0: 먼저 "이 시스템이 정말 필요한가"를 확인한다
대상 공정의 기존 APC/R2R 성능 baseline을 측정한다
"기존 시스템이 못 잡는 변동성"이 실제로 존재하는지 확인한다
  데이터 인프라 성숙도를 평가한다 센서 → MES 연결 상태, 데이터 품질, 수집 주기 등
  이 단계에서 "AI가 필요 없다"는 결론이 나올 수 있다 그것도 가치 있는 결과다. 불필요한 투자를 막았기 때문이다
50 / 57

## Slide 51
Phase 1: AI가 분석만 하고, 레시피에는 손대지 않는다
불량 데이터 분석 후 근본원인 가설을 제시한다 (레시피 변경 권한 없음)
엔지니어가 AI 제안과 자신의 판단을 비교한다
온톨로지 기반 지식 탐색이 실제로 유용한지 검증한다
핵심 지표 1: AI 가설의 정확도
핵심 지표 2: 엔지니어의 의사결정 시간 단축 여부
51 / 57

## Slide 52
Phase 2: AI가 레시피를 제안하되, 사람이 반드시 승인한다
안전 범위(허용 파라미터 범위)를 하드코딩하여 위험한 제안을 차단한다
"AI 제안 vs 엔지니어 판단 vs 실제 결과" 3자 비교 데이터를 축적한다
핵심 지표 1: 승인된 제안의 불량률 개선 효과
  핵심 지표 2: 거부된 제안의 사유 분석 거부 패턴을 분석하면 시스템 개선 방향이 보인다
52 / 57

## Slide 53
우리 상황에 맞는 길을 찾는 의사결정 가이드
현재 상황 | 추천 접근
공장 간 데이터/레시피 호환이 안 된다 | AAS(자산관리셸) 기반 표준화부터 도입
새 설비를 도입하는 시점이다 | 설비 전문 사전(온톨로지)을 먼저 개발하여 처음부터 구조화
AI가 공정 맥락을 이해하지 못한다 | 지식그래프 + 경량 도메인 사전 구축으로 맥락 제공
온톨로지/KG를 만들 인력이 부족하다 | AI 반자동 구축(ARKNESS 접근) 후 전문가 검증
ROI를 먼저 증명해야 한다 | 가장 좁은 범위(1개 공정, 1개 파라미터)부터 시작
53 / 57

## Slide 54
핵심 주장들의 근거는 얼마나 확실한가
핵심 주장 | 확신도 | 출처 | 비고
KG 기반 불량 추적이 효과적 | 중-상 | arXiv:2510.15428 | 자동차 도메인, 타 도메인 검증 필요
소형 LLM + KG 조합 가능 | 중 | arXiv:2506.13026 | CNC 한정, 현장 배포 미확인
폐쇄 루프 AI (연속 공정) | 높음 | Imubit 상용 운영 | 이산 제조에서는 미검증
LLM 수치 추론 취약 | 높음 | ACL 2025, arXiv | 반증 미발견
온톨로지 자동 구축 | 중 | ARKNESS 등 | 산업 규모 검증 부족
멀티에이전트 제조 | 중 | Bosch, PHM 2025 | 레시피 자동 조정까지는 미도달
기존 APC/R2R 충분 | 높음 | Tignis CSManTech | 안정 공정에서 AI 추가 실익 미미
54 / 57

## Slide 55
앞으로 탐색해야 할 네 가지 질문
1. 기존 APC와의 통합 방법
기존 APC/R2R 시스템과
새로운 AI 보조 계층을
구체적으로 어떻게
연결하고 공존시킬 것인가?
2. 자동 vs 전문가 온톨로지
LLM이 자동 생성한 온톨로지와
전문가가 수작업으로 구축한
온톨로지의 품질 차이를
정량적으로 비교해야 한다.
3. 승인 피로 방지 설계
AI 제안이 빈번할 때
엔지니어가 형식적으로
승인하는 문제를
어떻게 구조적으로 방지할 것인가?
4. 규제 환경의 인증 경로
IATF, FDA, EU Annex 22 등
규제 환경에서 LLM 기반
공정 제어의 인증이
실제로 가능한 경로가 있는가?
55 / 57

## Slide 56
“AI의 진짜 역할은 레시피를 만드는 것이 아니라,
엔지니어가 더 빠르게 판단하도록 돕는 것이다”
— 3개 보고서 + Critic이 수렴한 핵심 결론
56 / 57

## Slide 57
기존 시스템 위에, 한 단계씩, 검증하며 올라가라
1
LLM은 수치 결정자가 아니라 지식 통역사다. 판단은 LLM이, 수치는 전통 ML이 맡는다.
2
기존 APC/R2R을 대체하는 것이 아니라 그 위에 보완하는 지능형 계층으로 올린다.
3
Phase 0에서 "이 시스템이 정말 필요한가"부터 확인한다. "불필요"도 가치 있는 결론이다.
2026-03-20 | 제조 불량 분석-레시피 제어 시스템 리서치
57 / 57