## Slide 1
제조 AI 시스템의 동작 방식과
LLM 전환 가능성
7개 기업 비교 분석 | 2026-03-30
TIGNIS · IMUBIT · Lam Research · Bosch · Siemens · Samsung · Intel

## Slide 2
7개 기업의 AI 접근법은 제어루프 내 자율과 인간 보조 사이 스펙트럼에 분포한다
조사 대상
TIGNIS · IMUBIT · Lam Research · Bosch · Siemens · Samsung · Intel
조사 범위
기술 아키텍처 + LLM 전환 가능성
핵심 질문
01
각 시스템은 어떻게 동작하는가?
02
LLM / 온톨로지로 전환할 가능성은?
03
우리 공정에는 어떤 시사점이 있는가?
2 / 31

## Slide 3
PLC 50~100ms vs LLM 수초
50ms vs 수초
PLC 제어 루프 주기 vs LLM 추론 시간
가장 적극적인 Siemens조차 LLM은 보조 도구 수준 — 모든 기업에서 LLM은 제어 루프 밖에 있다
3 / 31

## Slide 4
SECTION 01
현황
제조 AI 시스템은
어떻게 동작하는가
7개 기업의 기술 아키텍처와 제어 방식

## Slide 5
성숙도와 LLM 전환 적극성으로 7개 기업이 3개 그룹으로 나뉜다
← 파일럿 AI 도입 수준 프로덕션 →
← ★☆☆ LLM 전환 적극성 ★★★ →
선도적 비전
Samsung
전략 선언 + 초기 파일럿 단계
NVIDIA AI Megafactory 구축 중
LLM 전환 적극성: ★★☆
적극적 전환
Siemens · Bosch
Siemens: IFM 개발, LLM MCP 연결 (★★★)
Bosch: Co-Intelligence, Agentic AI (★★★)
실배포 + LLM 통합 동시 진행 중
해당 없음
—
낮은 LLM 적극성 + 낮은 도입 수준
해당 기업 없음
검증된 ML
IMUBIT · TIGNIS · Lam · Intel
IMUBIT: 100+ 배포, Closed-loop (★★☆)
Lam Research: Nature 논문, HF-CL (★★☆)
TIGNIS: R2R 제어, 물리 AI (★☆☆)
Intel: 전수검사 ADC 90%+ (★☆☆)
5 / 31

## Slide 6
IMUBIT: DNN+RL로 DCS에 직접 세트포인트를 기입하는 완전 Closed-loop
1
데이터 수집
2~5년 역사 데이터
→ 클라우드에서 DLPC 모델 학습
→
2
온프레미스 배포
DMZ/PCN에 배포
OPC-UA로 DCS 연결
→
3
실시간 최적화
1,000개+ 변수
최적 세트포인트
1분 내 계산
→
4
Closed-loop 제어
DCS에 세트포인트 직접 기입
오퍼레이터 개입 권한 유지
6 / 31

## Slide 7
TIGNIS: 물리 서로게이트 모델로 웨이퍼-투-웨이퍼 실시간 R2R 제어
1
물리 AI
Physics-driven AI +
ML 서로게이트 모델
물리 시뮬레이션 대비
고속 추론
→
2
제어
웨이퍼-투-웨이퍼
자동 조정
DTQL로 코드 없는 분석
→
3
생태계
2024 Cohu 인수
$2.6B 반도체 계측 시장
TEL 파트너십
7 / 31

## Slide 8
Lam Research: 가장 엄밀하게 검증된 Human-First 접근
HF-CL 전략
1
엔지니어 도메인 지식으로 탐색 공간 정의 (Human-First)
2
Bayesian Optimization이 실험 선택 최적화 (Computer-Last)
3
SEMulator3D로 레시피 후보 검증
Nature 논문 성과
50%
비용 절감
50%
시간 단축
100번 무작위 반복 기반 통계 검증
⚠ 단, 시뮬레이션 환경(SiO2 홀 식각)
실 팹 전이 성능은 별도 검증 필요
8 / 31

## Slide 9
Siemens: OT→Edge→SCADA→클라우드 LLM 전체 데이터 경로 공개
1
OT 현장
Industrial Edge
OPC-UA / MQTT
데이터 수집
→
2
SCADA
WinCC OA
이벤트 관리
DB 통합
→
3
MCP Server
클라우드 LLM 연결
(OpenAI, Bedrock,
Claude, Gemini)
→
4
인사이트 (Open-loop)
PLC 코드 생성
음성 보고
PLM 통합
⚠ 제어 루프 밖 보조
9 / 31

## Slide 10
Bosch와 Intel: 각각 다른 방향의 실질적 배포
Bosch Agentic AI
Multi-agent + LLM 기반
Planning Agent → 실행 에이전트들
Human 감독 유지
Bosch Jaipur 실배포
GenAI Rework Agent
채팅/음성 근본원인 진단
수정 조치 제안
Intel 전수 검사
ADC 90%+ 정확도
100% 웨이퍼 검사
ResNet50 기반
Intel ROI
IWVI 연간 $200만 절감
추가 장비 불필요
LLM 전환 무관 성과
10 / 31

## Slide 11
Samsung: 2030 비전 vs 2026 현실
BEFORE
2026 현실
• 전략 선언 + 초기 파일럿 단계
• 검증 가능한 운영 성과 없음
• NVIDIA AI Megafactory 구축 중
• 경쟁사(TSMC, Intel, SK하이닉스)도 동시 선언
AFTER
2030 비전
• NVIDIA 50,000+ GPU 인프라
• Omniverse 디지털 트윈 전 공장
• AI 에이전트 + 로봇 통합 자율 생산
• 설계-운영 전환 시간 대폭 단축
11 / 31

## Slide 12
7개 기업 종합 비교: 제어 유형 × AI 기법 × 도입 × 검증
기업 | 제어 유형 | AI 기법 | 도입 수준 | LLM 적극성 | 검증 수준
IMUBIT | Closed-loop 자율 | DNN+RL | Production 100+ | ★★☆ | ★★☆
TIGNIS | Closed-loop R2R | 물리+ML | Production | ★☆☆ | ★★☆
Lam Research | Semi-closed HitL | Bayesian Opt. | R&D+임베디드 | ★★☆ | ★★★
Siemens | Open-loop 보조 | GPT-4+KG | Pilot 100+ | ★★★ | ★★☆
Bosch | Semi-auto | Multi-agent+LLM | 내부 배포 | ★★★ | ★☆☆
Samsung | 전략 선언 | GPU+디지털트윈 | 파일럿 초기 | ★★☆ | ★☆☆
Intel | Closed-loop(결함) | CNN+CV | Production | ★☆☆ | ★★★
12 / 31

## Slide 13
성공적 배포의 3가지 공통 패턴
1
인간 개입 권한 유지
IMUBIT(오퍼레이터 개입), Lam(Human-First), Intel(엔지니어 최종 결정) — 모든 성공 사례에서 인간이 최종 결정권을 유지함
2
기존 프로토콜 활용 비침습적 통합
OPC-UA, DCS 직접 연결, 추가 장비 불필요 — 기존 인프라를 교체하지 않고 위에 레이어를 추가하는 방식
3
도메인 특화 접근
정유(IMUBIT), 반도체(TIGNIS, Lam) — 범용 AI보다 특정 공정에 집중한 사례가 더 높은 성과
⚠️ 주의: 공개된 성공 사례 기반 분석. 실패 사례·TCO 데이터 미포함 (생존자 편향 가능)
13 / 31

## Slide 14
LLM
&
온톨로지
LLM/온톨로지는 제조에 어떻게 들어오는가
4가지 전환 유형과 구조적 장벽
SECTION 03

## Slide 15
4가지 전환 유형: 현실적인 것은 2가지뿐이다
레이어 추가형 ★★★
기존 ML 위에 LLM을 설명/인터페이스로 추가
Siemens Copilot, IMUBIT Controllable AI, Bosch Rework Agent
하이브리드형 ★★☆
수치→ML, 판단→LLM, 지식→KG 역할 분리
Siemens IFM(개발중), ISA-95+LLM+KG(연구)
교체형 ★☆☆
전체 파이프라인을 Foundation Model로 교체
해당 사례 없음, 구조적 장벽 (실시간, 정밀도, 인증)
불필요형 ★★★
기존 ML이 이미 최적
PID 튜닝, 수렴된 RL, 고주파 제어 — LLM 추가가 오히려 복잡도 증가
15 / 31

## Slide 16
레이어 추가형: 기존 ML 위에 LLM을 얹는 현실적 경로
LLM 레이어
설명·인터페이스·코드생성 — Siemens Copilot, IMUBIT Controllable AI, Bosch Rework Agent
ML/RL 모델
수치 최적화 유지 — DNN, Bayesian Opt., CNN 등 기존 모델 변경 없음
PLC/DCS/장비
실시간 제어 — OPC-UA, SCADA, MES 기존 인프라 그대로
16 / 31

## Slide 17
하이브리드형: 수치→ML, 판단→LLM, 지식→KG 역할 분리
1
KG (도메인 지식)
온톨로지 기반 공정 지식 구조화, ISA-95 정렬
→
2
LLM (의도 파악)
자연어 → 공정 파라미터 매핑, 계획 수립, 설명 생성
→
3
ML/DO (수치 최적화)
정밀 파라미터 계산, 물리 모델 + 데이터 기반
→
4
PLC (실행)
Validator 검증 후 실행, 안전 제약 확인
17 / 31

## Slide 18
구조적 장벽 4가지와 해소 시기 전망
장벽 | 현황 | 해소 시기
실시간 제약 (LLM 수초 vs PLC ms) | 엣지/클라우드 분리로 우회 중 | ~2028
수치 정밀도 (LLM 부동소수점 오류) | 수치는 ML, 판단은 LLM 분리 | 구조적 한계
안전 인증 (IEC 61508 비결정론 미수용) | 인증 경로 미정립 | ~2030+
데이터 주권 (레시피 기밀 외부 전송) | 온프레미스 LLM/도메인 소형 모델, SemiKong 등 부상 | 진행 중
온톨로지 구축 (도메인 전문가 노력) | LLM 기반 자동 KG 생성 연구 활발 | ~2027
18 / 31

## Slide 19
교체형은 왜 단기 불가능한가
기술 조건 (미충족)
• LLM 추론 지연 <10ms 필요 (현재 수초)
• 수치 정밀도: 온도 ±0.1°C, 두께 ±1nm
• 안전 인증 프레임워크 확립 필요
• 결정론적 검증 레이어 없이는 불가
전문가 의견
❝ "LLM의 수치 추론 결함은 학습 데이터나 스케일링으로 해결 불가" — ACL 2023
❝ "미래는 AI가 SCADA를 대체하는 것이 아니라 강화하는 것" — controlsys.org
❝ "안전 기능에 AI 적용 시 56%가 응답 시간 장벽 보고" — 2025 설문
→ 결론: 레이어 추가/하이브리드가 현실적
19 / 31

## Slide 20
주목할 신규 플레이어 3곳
SemiKong (Aitomatic)
Llama 기반 반도체 도메인 전용 LLM
Meta AI 협력, 시장 출시 20~30% 단축 주장
⚠️ 독립 벤치마크 미확인 ★★☆
EthonAI
인과 AI(Causal AI) 기반 제조 효율화
Series A $16M (2024)
LLM 대신 인과관계/설명가능성으로 차별화
Blockbrain
Siemens AI Award 수상
숍플로어 지식 포착 LLM
현장 암묵지 디지털화 특화
20 / 31

## Slide 21
전환 로드맵: 2026 → 2028 → 2030+
2026
레이어 추가형 확산
Siemens Copilot, IMUBIT Controllable AI, Bosch Rework Agent 배포 중
2027
자동 온톨로지 성숙
OntoKGen 등 LLM 기반 KG 자동 생성, 중소 제조 진입 장벽 하락
2028
하이브리드형 파일럿
Siemens IFM 출시 전망, 엣지 LLM 성숙, 도메인 소형 모델 검증
2030+
교체형 논의 시작
IEC 61508 개정, LLM 추론 <100ms, 안전 인증 경로 확립 시
21 / 31

## Slide 22
PART 4
판단
우리 공정에 LLM을
적용해야 하는가
전환 필요성 판단과 의사결정 프레임워크

## Slide 23
전환 필요성 판단 깔때기
우리 공정에 AI가 있는가?
기존 ML이 충분한가?
LLM 추가 실익이 있는가?
어떤 레이어에 추가할 것인가?
파일럿 대상 선정
23 / 31

## Slide 24
전환이 불필요한 5가지 영역
영역 | 이유 | 기존 대안
단일 파라미터 PID 튜닝 | 기존 알고리즘이 이미 최적 | PID/MPC
수렴된 RL 반복 제어 | LLM 추가 시 응답 지연만 증가 | 기존 RL 유지
고주파 센서 제어 (ms 단위) | LLM 추론 물리적 불가 | 엣지 ML
대량 제조 (마진 박) | LLM API 비용 수십~수백 배 | 온프레미스 ML
데이터 인프라 미확립 | 68% 제조사 데이터 품질 문제 | 데이터 정비 우선
24 / 31

## Slide 25
인간-AI 책임 분배를 먼저 설계하라
IMUBIT
오퍼레이터 개입 권한 유지
"85%+ 참여율의 비결"
Lam Research
Human-First, Computer-Last
"엔지니어가 먼저, AI가 보조"
Intel
엔지니어 최종 결정
"자동 셧다운은 하되, RCA는 사람이"
공통점: 기술 스택보다 운영 설계가 배포 성공 결정
의료 AI(CDSS)에서도 동일 패턴 — AI 추천 + 의사 최종 결정. 설명가능성과 책임귀속 법제화 진행 중
25 / 31

## Slide 26
도메인 특화 vs 범용: 어디에 투자할 것인가
위험 영역
데이터 정비 우선
AI 도입 시기상조
도메인 특화 AI
IMUBIT, TIGNIS형
단기 최선
기존 자동화 충분
PLC/PID
기존 솔루션
범용 AI 탐색
LLM 보조 도구
Siemens Copilot형
26 / 31

## Slide 27
역방향 의사결정 가이드: 만약 X이면, Y를 하라
만약... | 그러면...
Siemens IFM이 2027년 Production-ready로 출시 | 자체 개발 대신 Siemens 생태계 활용 검토
LLM 추론 지연이 100ms 이하로 감소 | 실시간 제어 루프 내 LLM 배치 논의 시작
IEC 61508이 비결정론적 AI 수용 개정 | 안전 필수 제조에서도 LLM 기반 제어 가능
SemiKong 등 도메인 LLM 독립 벤치마크 검증 | 온프레미스 배포로 데이터 주권 해소
자동 온톨로지 생성 도구 성숙 | 중소 제조사도 KG 기반 AI 접근 가능
27 / 31

## Slide 28
분석의 한계를 인식하라
1
공개 성공 사례 기반 — 실패 사례·도입 철회 사례 미포함 (생존자 편향)
2
도입 비용/TCO 미분석 — 라이선스, 컨설팅, 데이터 정비 비용 공개 자료 부족
3
중소 제조사 관점 부재 — 조사 대상이 모두 대기업 또는 대기업 대상 솔루션
4
일부 수치 독립 검증 미확인 — SemiKong(20~30% 단축)은 Meta 파트너사 홍보성 블로그 출처
이 보고서의 결론은 조건부입니다. 자사 공정 적용 시 독립 검증과 PoC를 반드시 선행하십시오.
28 / 31

## Slide 29
4가지 핵심 메시지 재확인
M1
LLM은 제어 루프 밖에 있다 — 모든 기업에서
M2
현실적 경로는 레이어 추가와 하이브리드 2가지
M3
도메인 특화가 범용보다 유효하다
M4
인간 통제 설계가 기술 선정보다 중요하다
29 / 31

## Slide 30
후속 탐색 질문 3가지
1
레이저 가공 도메인에서 적용 가능한 접근법은?
반도체/정유 중심 조사, 레이저 고유 특성(초고속 열적 변화, 광학 파라미터) 별도 조사 필요
2
온프레미스 LLM의 실질적 성능 트레이드오프는?
Llama 70B급 공장 엣지 운영 시 추론 품질/속도
3
기존 APC/R2R이 해결하지 못하는 구체적 문제는?
LLM/KG 전환 실익의 전제조건
30 / 31

## Slide 31
제조 AI의 미래는 교체가 아니라 통합이다
어떤 공정 레이어에서, 어떤 조건하에 LLM이 명확한 가치를 제공하는가 — 이것이 진짜 질문
2026-03-30 | 7개 기업 비교 분석 리서치