## Slide 1
레이저 기초 완전 가이드
절삭가공 엔지니어를 위한 레이저 소스 · 광학계 · 하드웨어 교육자료
2026-03-24 | 레이저 가공 엔지니어링 교육

## Slide 2
절삭가공 전문가가 레이저 전문인력과 대등하게 토론한다
레이저 소스의 종류와 선택 기준을 이해한다
광학계의 핵심 파라미터와 설계 의사결정 논리를 파악한다
하드웨어 시스템 구성과 레이저-물질 상호작용을 연결한다
대상 수강생
절삭가공 배경 엔지니어 — 물리적 직관은 있으나 레이저 전문용어가 약한 상태
2 / 85

## Slide 3
절삭가공 엔지니어가 처음 레이저에서 부딪히는 5가지 혼란 (1/2)
① 공구 없이 재료 제거?
광자 에너지가 재료에 흡수 → 용융/기화로 제거
접촉 없이도 에너지 전달이 가능하다
② 같은 출력인데 왜 결과가 다른가?
파장별 재료 흡수율이 극적으로 다름
예: 구리는 IR에서 반사율 ~95%, 그린에서 ~40%
③ 초점이 왜 이렇게 중요한가?
DOF (심도)가 수십 μm~수 mm로 극도로 얕음
초점 오차가 스폿 크기를 수 배 이상 변화시킴
3 / 85

## Slide 4
절삭가공 엔지니어가 처음 레이저에서 부딪히는 5가지 혼란 (2/2)
④ 파라미터가 왜 이렇게 많은가?
절삭가공: 이송속도, 회전수, 절삭깊이 등 3~4개
레이저: 출력, 속도, 반복률, 펄스폭, 스폿, 가스, 초점 등 10개 이상
⑤ 빔을 왜 키웠다가 모으는가?
D_beam을 키우면 발산각(빔 분산) 감소
집속 렌즈 통과 시 더 작은 스폿 달성 가능
빔 확장기 → 집속 렌즈 조합이 표준 구성
4 / 85

## Slide 5
익숙한 절삭가공 개념으로 레이저를 이해한다 (1/2)
절삭가공 | 레이저 대응 | 핵심 차이
절삭력 | 에너지 밀도 (플루언스, Fluence) | 힘이 아닌 에너지로 재료 제거
이송속도 | 스캔 속도 | 높을수록 단위 면적 에너지 감소
절삭깊이 | 침투 깊이 | 출력/속도/반복 횟수로 제어
주축 RPM | 반복률 (Rep Rate) | 에너지 입력 빈도 결정
공구 지름 | 스폿 크기 | 작으면 정밀, 크면 고속 가공에 유리
공구 마모 | 광학 오염/열화 | 빔 품질 저하로 직결
절삭유 | 어시스트 가스 (Assist Gas) | 용융물 제거 + 산화 제어
5 / 85

## Slide 6
익숙한 절삭가공 개념으로 레이저를 이해한다 (2/2)
절삭가공 | 레이저 대응 | 핵심 차이
절삭 각도 | 입사각 / 편광 방향 | 흡수율에 직접 영향
스핀들 모터 | 레이저 소스 | 광자 에너지원
공구홀더 + 인서트 | 가공 헤드 | 렌즈 + 노즐 + 보호 윈도우
CNC 축 | 모션 시스템 | 갈바노 스캐너는 관성 거의 없음
칩 컨베이어 | 집진기 (Fume Extractor) | 나노입자 분진 처리 필수
표면 조도 (Ra) | HAZ + 버 + 리캐스트층 | 열 손상 추가 고려
6 / 85

## Slide 7
교육 구성: 6개 파트로 레이저를 체계적으로 이해한다
1
Part 1 레이저 물리 기초
유도방출, 공진기, 편광
2
Part 2 레이저 소스 가이드
7종 소스, 선택 기준, 총소유비용(TCO)
3
Part 3 광학계
빔 특성, 부품, 전달, 집속
4
Part 4 하드웨어 / 시스템
모션, 제어, 냉각, 안전
5
Part 5 레이저-물질 상호작용
흡수, 가공 공정
6
Part 6 실무 가이드
트러블슈팅, 의사결정
7 / 85

## Slide 8
01
레이저 물리 기초
빛이 레이저가 되는 과정을 이해한다

## Slide 9
LASER = 유도방출에 의한 빛의 증폭
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
단색성 (Monochromaticity)
코히런스 (Coherence)
지향성 (Directionality)
비유 (절삭가공 관점)
일반 광원 = 샌드블라스팅 (사방 분사)
레이저 = 수십 μm 초정밀 드릴 (집중 관통)
특성 | 일반 광원 | 레이저
파장 | 넓은 범위 (가시광 전체) | 거의 단일 파장
위상 | 무작위 | 일치 (코히런스)
방향 | 전방향 확산 | 거의 퍼지지 않음
9 / 85

## Slide 10
유도방출: 1개 광자가 들어가면 동일한 2개가 나온다
자연방출 (Spontaneous Emission)
• 들뜬 원자가 랜덤 타이밍/방향으로 광자 방출
• 방향, 위상, 파장이 모두 무작위
• 증폭 없음 → 레이저 불가
비유: 무작위로 떨어지는 빗방울
유도방출 (Stimulated Emission)
• 입사 광자가 들뜬 원자에서 동일 광자를 유도
• 같은 파장, 같은 위상, 같은 방향
• 1 → 2 → 4 → 8 ... 지수적 증폭
비유: 도미노처럼 정렬된 연쇄 반응
10 / 85

## Slide 11
유도방출은 레이저 증폭의 핵심 메커니즘이다
펌핑 에너지
투입
▶
원자 들뜸
(고에너지 준위)
▶
입사 광자
도달
▶
유도방출:
동일 광자 2개
▶
공진기 왕복
→ 지수적 증폭
▶
레이저 빔
출력
1
2
3
4
5
6
핵심: 각 유도방출은 입력 광자와 동일한 파장·위상·방향의 광자를 생성 → 공진기 내에서 반복하며 빛이 기하급수적으로 증폭됨
11 / 85

## Slide 12
반전분포 없이는 흡수가 유도방출을 이긴다
정상 상태 (No Lasing)
저에너지 준위 원자 수 > 고에너지 준위
→ 빛이 흡수됨 → 증폭 불가
반전분포 (Population Inversion)
고에너지 준위 원자 수 > 저에너지 준위
→ 유도방출 우세 → 증폭 가능
반전분포를 만드는 방법 — 펌핑 (Pumping)
광펌핑
플래시 램프 / 다이오드 레이저
전기 방전
CO₂ 레이저 등 기체 레이저
전류 주입
반도체(다이오드) 레이저
12 / 85

## Slide 13
4준위 시스템이 산업용 레이저의 표준인 이유
항목 | 3준위 시스템 (예: Ruby) | 4준위 시스템 (예: Nd:YAG)
반전분포 조건 | 전체 원자의 50% 이상 펌핑 필요 | 소량만 펌핑해도 달성
효율 | 낮음 | 높음
임계값 (Threshold) | 높음 | 낮음
연속파 동작 (CW) | 어려움 | 용이
대표 레이저 | Ruby, Er:glass | Nd:YAG, Yb:파이버
산업 현장에서는 4준위 시스템이 표준 — Nd:YAG, Yb:파이버, Yb:YAG 디스크 레이저가 모두 4준위 기반이다
13 / 85

## Slide 14
공진기: 두 미러 사이에서 빛을 왕복시켜 증폭한다
HR 미러
(반사율 99.9%)
이득 매질 (Gain Medium)
펌핑 에너지 흡수 → 원자 들뜸 → 유도방출
OC 미러
(출력 커플러, 부분 반사 ~90%)
레이저 빔 출력
▶
▶
◀
▶
← 빔 왕복 →
공진기 길이와 파장이 정수 관계인 빛만 살아남아 단색성·지향성을 부여
절삭 비유: 절삭가공에서 공진 진동이 문제인 것과 달리, 레이저에서는 공진이 핵심 원리로 작동함
14 / 85

## Slide 15
이득 매질이 레이저의 파장과 특성을 결정한다
분류 | 대표 물질 | 파장 | 특성
고체 결정 | Nd:YAG, Yb:YAG | 1064nm, 1030nm | 고출력, Q-스위칭 가능
광섬유 | Yb-doped fiber | ~1070nm | 빔 품질 우수, 유지보수 최소
기체 | CO₂ (CO₂+N₂+He 혼합) | 10.6μm | 비금속 흡수율 높음
반도체 | GaAs, InGaAs | 780~1100nm | 소형, 고효율, 펌핑용으로 사용
엑시머 | ArF, KrF, XeCl | 193~308nm | UV, 광화학 반응 기반
이득 매질 → 파장 결정 → 재료 흡수율 결정 → 가공 특성 결정: 이 인과 사슬이 소스 선택의 핵심
15 / 85

## Slide 16
공간적 코히런스가 가공에서 가장 중요하다
시간적 코히런스 (Temporal Coherence)
빔 길이(전파) 방향의 위상 일관성
• 대역폭이 좁을수록 코히런스 길이↑
• 간섭계, 홀로그래피에 중요
• 가공에서는 직접 영향 제한적
공간적 코히런스 (Spatial Coherence)
빔 단면 내 위상 일관성
• M² 팩터와 직결 → 집속 성능 결정
• 공간 코히런스↑ → 더 작은 스폿 가능
• 싱글모드 파이버 레이저가 이 값이 우수
주의: 고 코히런스가 항상 좋은 것은 아니다
스팩클(Speckle) 노이즈: 코히런스가 높은 빔이 거친 표면에 반사 시 간섭 패턴(얼룩) 발생 → 일부 측정 및 가공에서 문제
16 / 85

## Slide 17
편광은 금속 절단에서 흡수율을 크게 변화시킨다
편광 유형 | 특성 | 권장 용도
P편광 (P-polarization) | 절단 방향 정렬 시 최고 흡수율 | 일방향 직선 절단
S편광 (S-polarization) | P편광의 직각. 절단면 경사에서 반사↑ | 특수 용도 (일반적으로 불리)
원형 편광 (Circular) | 방향 무관 균일 흡수율 | 3D 가공, 윤곽 절단
방사형 편광 (Radial) | 후판에서 1.5~2배 속도 향상 가능 (모델링 연구 기반) | 후판 금속 절단
주의: 방사형 편광 1.5~2배 속도 향상은 모델링/연구 결과 기반. 박판에서는 차이가 미미하며, 실제 적용 전 조건별 검증 필요
비유: 절삭가공에서 경사각(Rake Angle)이 칩 형성과 절삭력에 영향 주는 것처럼, 편광 방향은 레이저 에너지의 흡수율에 영향을 준다
17 / 85

## Slide 18
파이버 레이저는 랜덤 편광이 기본이다
① 파이버 내부 랜덤 편광
파이버 내부에서 편광 상태가 무작위로 변화 → 출력 빔은 랜덤 편광
② 원형 편광과 유사한 효과
랜덤 편광은 통계적으로 원형 편광과 유사 → 방향 무관 가공에 유리
③ 편광 유지 파이버(PM Fiber)
편광 방향을 고정할 수 있으나 비용↑. 간섭계·센서 응용에서 필요
④ CO₂ 레이저와 비교
CO₂ 레이저: 보통 직선 편광 출력 → 윤곽 절단 시 원형 편광 변환 필요 (λ/4 파장판 사용)
18 / 85

## Slide 19
02
레이저 소스 가이드
7종 소스의 특성을 비교하고 선택 기준을 세운다

## Slide 20
산업용 레이저 소스 7종 핵심 특성 비교 (1/2)
종류 | 파장 | 출력 범위 | M² (빔 품질) | 벽면효율(WPE)
CO₂ | 10.6 μm | 수십W ~ 수십kW | SM: 1.0~1.5 / MM: 2~5 | 10~15%
파이버 (Yb) | ~1070 nm | 수W ~ 수십kW | ≤1.1 (싱글모드) | 30~50%
디스크 (Yb:YAG) | ~1030 nm | 수백W ~ 수십kW | 1.0~1.2 | 50~80% (광-광)
Nd:YAG | 1064 nm | 수W ~ 수kW | SM: 1.5~5 / MM: 3~10 | 10~25%
SM = 싱글모드 (Single-Mode), MM = 멀티모드 (Multi-Mode), WPE = 벽면효율 (Wall-Plug Efficiency)
20 / 85

## Slide 21
산업용 레이저 소스 7종 핵심 특성 비교 (2/2)
종류 | 파장 | 출력 범위 | M² (빔 품질) | 벽면효율(WPE)
다이오드 (Diode) | 780~1100 nm | 수W ~ 수kW | 5~30 | >50% (칩 수준)
초단펄스 (fs/ps) | ~1030 nm | 수W ~ 수백W | 1.0~1.5 | 5~30%
엑시머 (Excimer) | 193~351 nm | 수십~수백W | 10~30 | <5%
SM = 싱글모드 (Single-Mode), MM = 멀티모드 (Multi-Mode), WPE = 벽면효율 (Wall-Plug Efficiency)
파이버 레이저: WPE + M² 조합에서 최고 밸런스 → 범용 금속 가공 1순위
디스크: 광-광 효율 최고 수준이나 시스템 복잡도↑
엑시머/초단펄스: HAZ 극소 정밀 가공, 비용↑
21 / 85

## Slide 22
CO₂ 레이저: 비금속 가공의 최강자, 후판 절단에서 여전히 경쟁력
원리 및 구성
• 파장 10.6 μm → 유기물/비금속에서 흡수율 >90%
• CO₂ + N₂ + He 혼합 가스 + 전기 방전 펌핑
• 빔 전달: 미러(자유공간) 또는 관절 암 사용
(광섬유로 전달 불가 — 적외선 영역 광섬유 손실 과다)
장점
• 비금속 절단면 매우 깨끗
• 후판 절단면 품질 우수
• 기술 성숙도 높음
단점 및 트렌드
• WPE 10~15% → 전력비 높음
• 미러 정렬 유지보수 필요
• 가스 소모 비용
• 트렌드: 파이버 레이저에 시장 점유율 잠식
단, 비금속 및 일부 영역에서 대체 불가
22 / 85

## Slide 23
파이버 레이저가 산업을 지배하는 이유: M²≤1.1 + 벽면효율(WPE) 50%
빔 품질
M²≤1.1 (싱글모드), BPP ~0.3~1.5 mm·mrad
→ 회절 한계에 근접한 초미세 스폿 집속 가능
효율
벽면효율(WPE) 30~50%
→ CO₂ 대비 전력비 1/3~1/5
→ 냉각 부하도 대폭 감소
유지보수
밀봉 구조로 정렬 불필요
다이오드 펌프 수명 ~100,000시간
→ 가동률 극대화
빔 전달 유연성
광섬유로 빔 전달 → 로봇 암 장착 유연
환경 진동·온도 변화에 강인
다헤드(Multi-head) 구성 용이
23 / 85

## Slide 24
파이버 레이저도 만능은 아니다
비금속 가공 부적합
CO₂(10.6μm) 대비 아크릴, 목재, 가죽 절단에서 흡수율 낮음 → 절단면 품질 열위
고반사 재료 역반사 위험
구리, 알루미늄 가공 시 역반사(Back-Reflection) → 소스 손상 위험. 아이솔레이터(Isolator) 또는 반사 방지 코팅 필수
후판 절단면 품질
탄소강 25mm 이상에서 CO₂가 여전히 절단면 품질 우위. 드로스(Dross) 발생↑
TMI (Transverse Mode Instability)
고출력(수kW 이상)에서 횡모드 불안정성 발생 가능 → 빔 품질 급격 저하. 설계로 완화 가능하나 한계 존재
BPP는 광학 불변량
소스 BPP가 최종 스폿 크기의 하한을 결정. 광학계로 스폿을 줄이면 DOF가 짧아짐 → 소스 자체의 한계가 최종 성능 결정
24 / 85

## Slide 25
디스크 레이저: 열을 면 방향으로 빼서 고출력에서 빔 품질 유지
핵심 원리
Yb:YAG 얇은 디스크(두께 ~200μm)를 이득 매질로 사용 → 열 구배가 빔 축과 수직 방향으로 형성
→ 열렌즈 효과(Thermal Lensing) 최소화 → 고출력에서도 M² 안정 유지
초단펄스 증폭
Regenerative Amplifier로 활용 가능
→ ps/fs 레이저의 에너지 증폭에 적합
대표 제품
TRUMPF TruDisk 시리즈
수kW~수십kW급 산업 응용
파이버 레이저 대비
단가↑, 시스템 복잡도↑
빔 품질 유사, 초고출력에서 강점
25 / 85

## Slide 26
Nd:YAG는 레거시, 다이오드는 넓은 면적 가공에 강하다
Nd:YAG 레이저
• 파장: 1064nm
• Q-스위칭으로 고피크파워 펄스 생성 가능
• 램프 펌핑(Lamp-Pumped): WPE ~1~3% — 매우 비효율
• DPSS (다이오드 펌핑 고체 레이저)로 전환 중
→ WPE 10~25%로 개선
• 레거시 장비에서 여전히 사용
• 파이버 레이저로의 교체가 ROI상 유리
다이오드 레이저 (Diode Laser)
• 파장: 780~1100nm (소재별 다양)
• 칩 수준 WPE >50% — 최고 효율
• M² 5~30 → 정밀 집속 가공 부적합
• 넓은 스폿 활용 분야:
- 표면 열처리 / 경화 (Heat Treatment)
- 직접 금속 용접 (Wide-bead)
- 플라스틱 용접
• 파이버/디스크의 펌프 소스로도 사용
26 / 85

## Slide 27
펄스가 열확산보다 빠르면 '냉간 가공'이 된다
짧은 펄스 (fs/ps) — 냉간 어블레이션
펄스 에너지
입력 (fs/ps)
▶
전자 여기
(재료 표면)
▶
열확산 前
어블레이션
▶
HAZ 극소
리캐스트 없음
긴 펄스 (ns/μs) — 열 손상 발생
긴 펄스
(ns/μs)
▶
전자→격자
열전달
▶
열확산
발생
▶
HAZ 크고
리캐스트층 형성
핵심: 에너지 입력 시간 < 열확산 시간 → Cold Ablation (냉간 어블레이션) — HAZ 극소화
[이질 도메인: EDM (방전가공)] 동일 원리: 짧은 방전 → 정밀 가공, 긴 방전 → 열 손상
에너지 입력 시간 제어가 정밀도를 결정한다는 구조가 레이저와 동일함
27 / 85

## Slide 28
ns vs ps vs fs: 펄스폭이 짧을수록 정밀하지만 비용이 높다
펄스폭 | 열 영향부(HAZ) | 가공면 품질 | 적합 용도 | 장비 비용
ns (나노초) | 크고 불규칙 | 버(Burr)/리캐스트층 존재 | 일반 절단, 마킹, 천공 | 낮음
ps (피코초) | 작음 | 깨끗한 절단면 | 정밀 마이크로 가공, 의료부품 | 중간
fs (펨토초) | 극소 | 매우 깨끗, 거의 무손상 | 초정밀 의료/반도체/유리 가공 | 높음
주의: fs가 모든 가공에 최적은 아니다
반복률(Rep Rate)을 높이면 펄스 간 열이 누적 → HAZ가 다시 커짐. 실제 공정에서는 "평균 출력 × 스캔 속도 × 반복" 최적화가 필수.
재료 제거율(MRR)도 ns 대비 낮아 생산성과 품질 사이의 트레이드오프 발생.
28 / 85

## Slide 29
가공 상황에 따른 레이저 소스 선택 가이드
가공 상황 | 권장 소스 | 이유
스테인리스/연강 3mm 이하 정밀 절단 | 파이버 레이저 | M²≤1.1, 낮은 운전비
아크릴 / 목재 / 가죽 / 직물 절단 | CO₂ 레이저 | 10.6μm 흡수율 탁월, 절단면 깨끗
탄소강 20mm 이상 후판 절단 | CO₂ 또는 고출력 파이버 | 후판 절단면 품질, 드로스(Dross) 제어
구리 / 알루미늄 용접 | 그린(532nm) 또는 고피크파워 파이버 | IR 고반사율 회피, 안정적 흡수
반도체 패터닝 / 유리 가공 | 엑시머 / fs 레이저 | 광화학/냉간 어블레이션, HAZ 극소
넓은 면적 열처리 / 표면 경화 | 다이오드 레이저 | 고효율(>50%), 넓은 스폿 균일 조사
고속 마킹 / 소형 부품 가공 | 파이버 + 갈바노 스캐너 | M² 우수 + 고속 스캔 조합
29 / 85

## Slide 30
초기 투자비보다 운영비가 소스 선택을 결정한다
총소유비용(TCO) 항목 | 파이버 레이저 | CO₂ 레이저 | Nd:YAG (램프 펌핑)
초기 투자 | 중~고 | 중 | 낮음 (구형 장비)
전력 비용 | 낮음 (WPE 30~50%) | 높음 (WPE 10~15%) | 매우 높음 (WPE 1~3%)
소모품 | 보호 윈도우, 노즐 | ZnSe 렌즈 (고가), 혼합 가스 | 플래시 램프, 렌즈
유지보수 | 밀봉 구조, 정렬 최소 | 미러 정렬, 가스 보충 | 램프 교체 주기적
다운타임 | 낮음 | 정렬 유지보수 시 중단 | 램프 교체 시 중단
Nd:YAG 램프 펌핑 장비의 수명 종료 시 파이버 레이저로 전환하는 ROI 계산이 가능 — 일반적으로 2~3년 내 투자 회수
→ 전력비 + 유지보수비 절감이 교체 비용을 초과하는 시나리오 검토 권장
30 / 85

## Slide 31
레이저 기초 완전 가이드
절삭가공 엔지니어를 위한 레이저 소스 · 광학계 · 하드웨어 교육자료
2026-03-24 | 레이저 가공 엔지니어링 교육

## Slide 32
절삭가공 전문가가 레이저 전문인력과 대등하게 토론한다
레이저 소스의 종류와 선택 기준을 이해한다
광학계의 핵심 파라미터와 설계 의사결정 논리를 파악한다
하드웨어 시스템 구성과 레이저-물질 상호작용을 연결한다
대상 수강생
절삭가공 배경 엔지니어 — 물리적 직관은 있으나 레이저 전문용어가 약한 상태
2 / 85

## Slide 33
절삭가공 엔지니어가 처음 레이저에서 부딪히는 5가지 혼란 (1/2)
① 공구 없이 재료 제거?
광자 에너지가 재료에 흡수 → 용융/기화로 제거
접촉 없이도 에너지 전달이 가능하다
② 같은 출력인데 왜 결과가 다른가?
파장별 재료 흡수율이 극적으로 다름
예: 구리는 IR에서 반사율 ~95%, 그린에서 ~40%
③ 초점이 왜 이렇게 중요한가?
DOF (심도)가 수십 μm~수 mm로 극도로 얕음
초점 오차가 스폿 크기를 수 배 이상 변화시킴
3 / 85

## Slide 34
절삭가공 엔지니어가 처음 레이저에서 부딪히는 5가지 혼란 (2/2)
④ 파라미터가 왜 이렇게 많은가?
절삭가공: 이송속도, 회전수, 절삭깊이 등 3~4개
레이저: 출력, 속도, 반복률, 펄스폭, 스폿, 가스, 초점 등 10개 이상
⑤ 빔을 왜 키웠다가 모으는가?
D_beam을 키우면 발산각(빔 분산) 감소
집속 렌즈 통과 시 더 작은 스폿 달성 가능
빔 확장기 → 집속 렌즈 조합이 표준 구성
4 / 85

## Slide 35
익숙한 절삭가공 개념으로 레이저를 이해한다 (1/2)
절삭가공 | 레이저 대응 | 핵심 차이
절삭력 | 에너지 밀도 (플루언스, Fluence) | 힘이 아닌 에너지로 재료 제거
이송속도 | 스캔 속도 | 높을수록 단위 면적 에너지 감소
절삭깊이 | 침투 깊이 | 출력/속도/반복 횟수로 제어
주축 RPM | 반복률 (Rep Rate) | 에너지 입력 빈도 결정
공구 지름 | 스폿 크기 | 작으면 정밀, 크면 고속 가공에 유리
공구 마모 | 광학 오염/열화 | 빔 품질 저하로 직결
절삭유 | 어시스트 가스 (Assist Gas) | 용융물 제거 + 산화 제어
5 / 85

## Slide 36
익숙한 절삭가공 개념으로 레이저를 이해한다 (2/2)
절삭가공 | 레이저 대응 | 핵심 차이
절삭 각도 | 입사각 / 편광 방향 | 흡수율에 직접 영향
스핀들 모터 | 레이저 소스 | 광자 에너지원
공구홀더 + 인서트 | 가공 헤드 | 렌즈 + 노즐 + 보호 윈도우
CNC 축 | 모션 시스템 | 갈바노 스캐너는 관성 거의 없음
칩 컨베이어 | 집진기 (Fume Extractor) | 나노입자 분진 처리 필수
표면 조도 (Ra) | HAZ + 버 + 리캐스트층 | 열 손상 추가 고려
6 / 85

## Slide 37
교육 구성: 6개 파트로 레이저를 체계적으로 이해한다
1
Part 1 레이저 물리 기초
유도방출, 공진기, 편광
2
Part 2 레이저 소스 가이드
7종 소스, 선택 기준, 총소유비용(TCO)
3
Part 3 광학계
빔 특성, 부품, 전달, 집속
4
Part 4 하드웨어 / 시스템
모션, 제어, 냉각, 안전
5
Part 5 레이저-물질 상호작용
흡수, 가공 공정
6
Part 6 실무 가이드
트러블슈팅, 의사결정
7 / 85

## Slide 38
01
레이저 물리 기초
빛이 레이저가 되는 과정을 이해한다

## Slide 39
LASER = 유도방출에 의한 빛의 증폭
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
단색성 (Monochromaticity)
코히런스 (Coherence)
지향성 (Directionality)
비유 (절삭가공 관점)
일반 광원 = 샌드블라스팅 (사방 분사)
레이저 = 수십 μm 초정밀 드릴 (집중 관통)
특성 | 일반 광원 | 레이저
파장 | 넓은 범위 (가시광 전체) | 거의 단일 파장
위상 | 무작위 | 일치 (코히런스)
방향 | 전방향 확산 | 거의 퍼지지 않음
9 / 85

## Slide 40
유도방출: 1개 광자가 들어가면 동일한 2개가 나온다
자연방출 (Spontaneous Emission)
• 들뜬 원자가 랜덤 타이밍/방향으로 광자 방출
• 방향, 위상, 파장이 모두 무작위
• 증폭 없음 → 레이저 불가
비유: 무작위로 떨어지는 빗방울
유도방출 (Stimulated Emission)
• 입사 광자가 들뜬 원자에서 동일 광자를 유도
• 같은 파장, 같은 위상, 같은 방향
• 1 → 2 → 4 → 8 ... 지수적 증폭
비유: 도미노처럼 정렬된 연쇄 반응
10 / 85

## Slide 41
유도방출은 레이저 증폭의 핵심 메커니즘이다
펌핑 에너지
투입
▶
원자 들뜸
(고에너지 준위)
▶
입사 광자
도달
▶
유도방출:
동일 광자 2개
▶
공진기 왕복
→ 지수적 증폭
▶
레이저 빔
출력
1
2
3
4
5
6
핵심: 각 유도방출은 입력 광자와 동일한 파장·위상·방향의 광자를 생성 → 공진기 내에서 반복하며 빛이 기하급수적으로 증폭됨
11 / 85

## Slide 42
반전분포 없이는 흡수가 유도방출을 이긴다
정상 상태 (No Lasing)
저에너지 준위 원자 수 > 고에너지 준위
→ 빛이 흡수됨 → 증폭 불가
반전분포 (Population Inversion)
고에너지 준위 원자 수 > 저에너지 준위
→ 유도방출 우세 → 증폭 가능
반전분포를 만드는 방법 — 펌핑 (Pumping)
광펌핑
플래시 램프 / 다이오드 레이저
전기 방전
CO₂ 레이저 등 기체 레이저
전류 주입
반도체(다이오드) 레이저
12 / 85

## Slide 43
4준위 시스템이 산업용 레이저의 표준인 이유
항목 | 3준위 시스템 (예: Ruby) | 4준위 시스템 (예: Nd:YAG)
반전분포 조건 | 전체 원자의 50% 이상 펌핑 필요 | 소량만 펌핑해도 달성
효율 | 낮음 | 높음
임계값 (Threshold) | 높음 | 낮음
연속파 동작 (CW) | 어려움 | 용이
대표 레이저 | Ruby, Er:glass | Nd:YAG, Yb:파이버
산업 현장에서는 4준위 시스템이 표준 — Nd:YAG, Yb:파이버, Yb:YAG 디스크 레이저가 모두 4준위 기반이다
13 / 85

## Slide 44
공진기: 두 미러 사이에서 빛을 왕복시켜 증폭한다
HR 미러
(반사율 99.9%)
이득 매질 (Gain Medium)
펌핑 에너지 흡수 → 원자 들뜸 → 유도방출
OC 미러
(출력 커플러, 부분 반사 ~90%)
레이저 빔 출력
▶
▶
◀
▶
← 빔 왕복 →
공진기 길이와 파장이 정수 관계인 빛만 살아남아 단색성·지향성을 부여
절삭 비유: 절삭가공에서 공진 진동이 문제인 것과 달리, 레이저에서는 공진이 핵심 원리로 작동함
14 / 85

## Slide 45
이득 매질이 레이저의 파장과 특성을 결정한다
분류 | 대표 물질 | 파장 | 특성
고체 결정 | Nd:YAG, Yb:YAG | 1064nm, 1030nm | 고출력, Q-스위칭 가능
광섬유 | Yb-doped fiber | ~1070nm | 빔 품질 우수, 유지보수 최소
기체 | CO₂ (CO₂+N₂+He 혼합) | 10.6μm | 비금속 흡수율 높음
반도체 | GaAs, InGaAs | 780~1100nm | 소형, 고효율, 펌핑용으로 사용
엑시머 | ArF, KrF, XeCl | 193~308nm | UV, 광화학 반응 기반
이득 매질 → 파장 결정 → 재료 흡수율 결정 → 가공 특성 결정: 이 인과 사슬이 소스 선택의 핵심
15 / 85

## Slide 46
공간적 코히런스가 가공에서 가장 중요하다
시간적 코히런스 (Temporal Coherence)
빔 길이(전파) 방향의 위상 일관성
• 대역폭이 좁을수록 코히런스 길이↑
• 간섭계, 홀로그래피에 중요
• 가공에서는 직접 영향 제한적
공간적 코히런스 (Spatial Coherence)
빔 단면 내 위상 일관성
• M² 팩터와 직결 → 집속 성능 결정
• 공간 코히런스↑ → 더 작은 스폿 가능
• 싱글모드 파이버 레이저가 이 값이 우수
주의: 고 코히런스가 항상 좋은 것은 아니다
스팩클(Speckle) 노이즈: 코히런스가 높은 빔이 거친 표면에 반사 시 간섭 패턴(얼룩) 발생 → 일부 측정 및 가공에서 문제
16 / 85

## Slide 47
편광은 금속 절단에서 흡수율을 크게 변화시킨다
편광 유형 | 특성 | 권장 용도
P편광 (P-polarization) | 절단 방향 정렬 시 최고 흡수율 | 일방향 직선 절단
S편광 (S-polarization) | P편광의 직각. 절단면 경사에서 반사↑ | 특수 용도 (일반적으로 불리)
원형 편광 (Circular) | 방향 무관 균일 흡수율 | 3D 가공, 윤곽 절단
방사형 편광 (Radial) | 후판에서 1.5~2배 속도 향상 가능 (모델링 연구 기반) | 후판 금속 절단
주의: 방사형 편광 1.5~2배 속도 향상은 모델링/연구 결과 기반. 박판에서는 차이가 미미하며, 실제 적용 전 조건별 검증 필요
비유: 절삭가공에서 경사각(Rake Angle)이 칩 형성과 절삭력에 영향 주는 것처럼, 편광 방향은 레이저 에너지의 흡수율에 영향을 준다
17 / 85

## Slide 48
파이버 레이저는 랜덤 편광이 기본이다
① 파이버 내부 랜덤 편광
파이버 내부에서 편광 상태가 무작위로 변화 → 출력 빔은 랜덤 편광
② 원형 편광과 유사한 효과
랜덤 편광은 통계적으로 원형 편광과 유사 → 방향 무관 가공에 유리
③ 편광 유지 파이버(PM Fiber)
편광 방향을 고정할 수 있으나 비용↑. 간섭계·센서 응용에서 필요
④ CO₂ 레이저와 비교
CO₂ 레이저: 보통 직선 편광 출력 → 윤곽 절단 시 원형 편광 변환 필요 (λ/4 파장판 사용)
18 / 85

## Slide 49
02
레이저 소스 가이드
7종 소스의 특성을 비교하고 선택 기준을 세운다

## Slide 50
산업용 레이저 소스 7종 핵심 특성 비교 (1/2)
종류 | 파장 | 출력 범위 | M² (빔 품질) | 벽면효율(WPE)
CO₂ | 10.6 μm | 수십W ~ 수십kW | SM: 1.0~1.5 / MM: 2~5 | 10~15%
파이버 (Yb) | ~1070 nm | 수W ~ 수십kW | ≤1.1 (싱글모드) | 30~50%
디스크 (Yb:YAG) | ~1030 nm | 수백W ~ 수십kW | 1.0~1.2 | 50~80% (광-광)
Nd:YAG | 1064 nm | 수W ~ 수kW | SM: 1.5~5 / MM: 3~10 | 10~25%
SM = 싱글모드 (Single-Mode), MM = 멀티모드 (Multi-Mode), WPE = 벽면효율 (Wall-Plug Efficiency)
20 / 85

## Slide 51
산업용 레이저 소스 7종 핵심 특성 비교 (2/2)
종류 | 파장 | 출력 범위 | M² (빔 품질) | 벽면효율(WPE)
다이오드 (Diode) | 780~1100 nm | 수W ~ 수kW | 5~30 | >50% (칩 수준)
초단펄스 (fs/ps) | ~1030 nm | 수W ~ 수백W | 1.0~1.5 | 5~30%
엑시머 (Excimer) | 193~351 nm | 수십~수백W | 10~30 | <5%
SM = 싱글모드 (Single-Mode), MM = 멀티모드 (Multi-Mode), WPE = 벽면효율 (Wall-Plug Efficiency)
파이버 레이저: WPE + M² 조합에서 최고 밸런스 → 범용 금속 가공 1순위
디스크: 광-광 효율 최고 수준이나 시스템 복잡도↑
엑시머/초단펄스: HAZ 극소 정밀 가공, 비용↑
21 / 85

## Slide 52
CO₂ 레이저: 비금속 가공의 최강자, 후판 절단에서 여전히 경쟁력
원리 및 구성
• 파장 10.6 μm → 유기물/비금속에서 흡수율 >90%
• CO₂ + N₂ + He 혼합 가스 + 전기 방전 펌핑
• 빔 전달: 미러(자유공간) 또는 관절 암 사용
(광섬유로 전달 불가 — 적외선 영역 광섬유 손실 과다)
장점
• 비금속 절단면 매우 깨끗
• 후판 절단면 품질 우수
• 기술 성숙도 높음
단점 및 트렌드
• WPE 10~15% → 전력비 높음
• 미러 정렬 유지보수 필요
• 가스 소모 비용
• 트렌드: 파이버 레이저에 시장 점유율 잠식
단, 비금속 및 일부 영역에서 대체 불가
22 / 85

## Slide 53
파이버 레이저가 산업을 지배하는 이유: M²≤1.1 + 벽면효율(WPE) 50%
빔 품질
M²≤1.1 (싱글모드), BPP ~0.3~1.5 mm·mrad
→ 회절 한계에 근접한 초미세 스폿 집속 가능
효율
벽면효율(WPE) 30~50%
→ CO₂ 대비 전력비 1/3~1/5
→ 냉각 부하도 대폭 감소
유지보수
밀봉 구조로 정렬 불필요
다이오드 펌프 수명 ~100,000시간
→ 가동률 극대화
빔 전달 유연성
광섬유로 빔 전달 → 로봇 암 장착 유연
환경 진동·온도 변화에 강인
다헤드(Multi-head) 구성 용이
23 / 85

## Slide 54
파이버 레이저도 만능은 아니다
비금속 가공 부적합
CO₂(10.6μm) 대비 아크릴, 목재, 가죽 절단에서 흡수율 낮음 → 절단면 품질 열위
고반사 재료 역반사 위험
구리, 알루미늄 가공 시 역반사(Back-Reflection) → 소스 손상 위험. 아이솔레이터(Isolator) 또는 반사 방지 코팅 필수
후판 절단면 품질
탄소강 25mm 이상에서 CO₂가 여전히 절단면 품질 우위. 드로스(Dross) 발생↑
TMI (Transverse Mode Instability)
고출력(수kW 이상)에서 횡모드 불안정성 발생 가능 → 빔 품질 급격 저하. 설계로 완화 가능하나 한계 존재
BPP는 광학 불변량
소스 BPP가 최종 스폿 크기의 하한을 결정. 광학계로 스폿을 줄이면 DOF가 짧아짐 → 소스 자체의 한계가 최종 성능 결정
24 / 85

## Slide 55
디스크 레이저: 열을 면 방향으로 빼서 고출력에서 빔 품질 유지
핵심 원리
Yb:YAG 얇은 디스크(두께 ~200μm)를 이득 매질로 사용 → 열 구배가 빔 축과 수직 방향으로 형성
→ 열렌즈 효과(Thermal Lensing) 최소화 → 고출력에서도 M² 안정 유지
초단펄스 증폭
Regenerative Amplifier로 활용 가능
→ ps/fs 레이저의 에너지 증폭에 적합
대표 제품
TRUMPF TruDisk 시리즈
수kW~수십kW급 산업 응용
파이버 레이저 대비
단가↑, 시스템 복잡도↑
빔 품질 유사, 초고출력에서 강점
25 / 85

## Slide 56
Nd:YAG는 레거시, 다이오드는 넓은 면적 가공에 강하다
Nd:YAG 레이저
• 파장: 1064nm
• Q-스위칭으로 고피크파워 펄스 생성 가능
• 램프 펌핑(Lamp-Pumped): WPE ~1~3% — 매우 비효율
• DPSS (다이오드 펌핑 고체 레이저)로 전환 중
→ WPE 10~25%로 개선
• 레거시 장비에서 여전히 사용
• 파이버 레이저로의 교체가 ROI상 유리
다이오드 레이저 (Diode Laser)
• 파장: 780~1100nm (소재별 다양)
• 칩 수준 WPE >50% — 최고 효율
• M² 5~30 → 정밀 집속 가공 부적합
• 넓은 스폿 활용 분야:
- 표면 열처리 / 경화 (Heat Treatment)
- 직접 금속 용접 (Wide-bead)
- 플라스틱 용접
• 파이버/디스크의 펌프 소스로도 사용
26 / 85

## Slide 57
펄스가 열확산보다 빠르면 '냉간 가공'이 된다
짧은 펄스 (fs/ps) — 냉간 어블레이션
펄스 에너지
입력 (fs/ps)
▶
전자 여기
(재료 표면)
▶
열확산 前
어블레이션
▶
HAZ 극소
리캐스트 없음
긴 펄스 (ns/μs) — 열 손상 발생
긴 펄스
(ns/μs)
▶
전자→격자
열전달
▶
열확산
발생
▶
HAZ 크고
리캐스트층 형성
핵심: 에너지 입력 시간 < 열확산 시간 → Cold Ablation (냉간 어블레이션) — HAZ 극소화
[이질 도메인: EDM (방전가공)] 동일 원리: 짧은 방전 → 정밀 가공, 긴 방전 → 열 손상
에너지 입력 시간 제어가 정밀도를 결정한다는 구조가 레이저와 동일함
27 / 85

## Slide 58
ns vs ps vs fs: 펄스폭이 짧을수록 정밀하지만 비용이 높다
펄스폭 | 열 영향부(HAZ) | 가공면 품질 | 적합 용도 | 장비 비용
ns (나노초) | 크고 불규칙 | 버(Burr)/리캐스트층 존재 | 일반 절단, 마킹, 천공 | 낮음
ps (피코초) | 작음 | 깨끗한 절단면 | 정밀 마이크로 가공, 의료부품 | 중간
fs (펨토초) | 극소 | 매우 깨끗, 거의 무손상 | 초정밀 의료/반도체/유리 가공 | 높음
주의: fs가 모든 가공에 최적은 아니다
반복률(Rep Rate)을 높이면 펄스 간 열이 누적 → HAZ가 다시 커짐. 실제 공정에서는 "평균 출력 × 스캔 속도 × 반복" 최적화가 필수.
재료 제거율(MRR)도 ns 대비 낮아 생산성과 품질 사이의 트레이드오프 발생.
28 / 85

## Slide 59
가공 상황에 따른 레이저 소스 선택 가이드
가공 상황 | 권장 소스 | 이유
스테인리스/연강 3mm 이하 정밀 절단 | 파이버 레이저 | M²≤1.1, 낮은 운전비
아크릴 / 목재 / 가죽 / 직물 절단 | CO₂ 레이저 | 10.6μm 흡수율 탁월, 절단면 깨끗
탄소강 20mm 이상 후판 절단 | CO₂ 또는 고출력 파이버 | 후판 절단면 품질, 드로스(Dross) 제어
구리 / 알루미늄 용접 | 그린(532nm) 또는 고피크파워 파이버 | IR 고반사율 회피, 안정적 흡수
반도체 패터닝 / 유리 가공 | 엑시머 / fs 레이저 | 광화학/냉간 어블레이션, HAZ 극소
넓은 면적 열처리 / 표면 경화 | 다이오드 레이저 | 고효율(>50%), 넓은 스폿 균일 조사
고속 마킹 / 소형 부품 가공 | 파이버 + 갈바노 스캐너 | M² 우수 + 고속 스캔 조합
29 / 85

## Slide 60
초기 투자비보다 운영비가 소스 선택을 결정한다
총소유비용(TCO) 항목 | 파이버 레이저 | CO₂ 레이저 | Nd:YAG (램프 펌핑)
초기 투자 | 중~고 | 중 | 낮음 (구형 장비)
전력 비용 | 낮음 (WPE 30~50%) | 높음 (WPE 10~15%) | 매우 높음 (WPE 1~3%)
소모품 | 보호 윈도우, 노즐 | ZnSe 렌즈 (고가), 혼합 가스 | 플래시 램프, 렌즈
유지보수 | 밀봉 구조, 정렬 최소 | 미러 정렬, 가스 보충 | 램프 교체 주기적
다운타임 | 낮음 | 정렬 유지보수 시 중단 | 램프 교체 시 중단
Nd:YAG 램프 펌핑 장비의 수명 종료 시 파이버 레이저로 전환하는 ROI 계산이 가능 — 일반적으로 2~3년 내 투자 회수
→ 전력비 + 유지보수비 절감이 교체 비용을 초과하는 시나리오 검토 권장
30 / 85

## Slide 61
가공 요구사항에서 소스 선택까지의 의사결정 흐름
재료?
정밀도?
고반사?
CO₂ 레이저
초단펄스 (fs/ps)
그린/블루 레이저
파이버 레이저
▶
▶
▶
▼
▶
▶
비금속
금속
μm급
일반
예
아니오
31 / 85

## Slide 62
Part 2 핵심: 소스 선택은 파장-재료 매칭이 출발점
파장이 재료 흡수율을 결정한다 — 소스 선택의 1차 기준
빔 품질(M²/BPP)은 광학 불변량 — 소스에서 결정되면 렌즈로 개선 불가
TCO 관점: WPE 차이가 장기 운영비를 지배한다
트렌드: 파이버 레이저가 대부분의 금속 가공 시장을 지배 중
32 / 85

## Slide 63
03
광학계
빔의 형태와 전달, 집속의 원리를 이해한다

## Slide 64
레이저 빔을 기술하는 4가지 핵심 지표
지표 | 정의 | 가공 영향 | 좋은 방향
M² | 이상적 가우시안 대비 빔 품질 | M²×2 → 스폿×2 → 에너지밀도 1/4 | 낮을수록
BPP (mm·mrad) | w₀ × θ, 광학 불변량 | 작을수록 같은 광학계로 작은 스폿 | 낮을수록
빔 프로파일 | 단면 에너지 분포 형태 | 가우시안:최소스폿, 탑햇:균일 | 공정별 상이
DOF (초점심도) | 빔 웨이스트 전후 유효 범위 | 짧으면 정밀, 길면 후판 유리 | 공정별 상이
34 / 85

## Slide 65
가우시안 빔: 중심이 가장 강하고 가장자리로 감소한다
1/e² 정의
빔 반지름 = 중심 세기의 13.5% 지점까지의 거리
이 범위 안에 전체 에너지의 86.5% 포함
빔 직경 d = 2w (카탈로그 기본 수치)
절삭가공 비유
드릴 직경 = 유효 가공 범위와 유사.
차이: 레이저는 경계가 부드러움
→ 가장자리 에너지가 점진적 감소
→ 불균일 가공의 원인 가능
35 / 85

## Slide 66
빔 웨이스트 = 초점, 레일리 길이 = 유효 초점 범위
빔 웨이스트 (Beam Waist)
w₀: 빔 반지름 최소 위치
피가공물 표면 = 빔 웨이스트에 배치
w₀ 작을수록 정밀 가공 가능
레일리 길이 (Rayleigh Length)
z_R: 빔 단면적이 2배 되는 거리
z_R = π·w₀² / (M²·λ)
DOF ≈ 2·z_R
핵심: w₀↓ → z_R↓ (정밀 vs DOF 트레이드오프)
36 / 85

## Slide 67
BPP는 광학 불변량 — 렌즈로는 줄일 수 없다
발산각 θ: 원거리에서 빔이 퍼지는 각도
BPP = w₀ × θ [mm·mrad]
BPP = M² × λ / π
BPP는 보존량. w₀↓ → θ↑ (역도 성립)
파이버 커플링: 코어에 입사 가능한 BPP 상한 존재
핵심 인사이트
소스 선택에서
M²/BPP가 결정적인 이유:
아무리 좋은 렌즈를 써도
소스 자체의 BPP를
개선할 수 없다.
37 / 85

## Slide 68
이 3가지 공식만 알면 빔 파라미터를 추론할 수 있다
스폿 직경
d_s = 4·M²·λ·f / (π·D_beam)
파장↓ → 작은 스폿
M²↓ → 작은 스폿
빔 직경↑ → 작은 스폿
초점거리↓ → 작은 스폿
초점심도 (DOF)
DOF = 2π·w₀² / (M²·λ)
작은 스폿 = 얕은 DOF
(필연적 트레이드오프)
두꺼운 재료 → 긴 FL
→ 큰 스폿 감수
BPP
BPP = M²·λ / π
광학 불변량.
소스 결정, 변경 불가.
파이버: ~0.3~1.5
CO₂: ~2~6 mm·mrad
38 / 85

## Slide 69
빔 프로파일이 가공 품질을 직접 결정한다
프로파일 | 형태 | 에너지 분포 | 적합 용도
가우시안 | 종 모양 | 중심 최대, 가장자리 감소 | 정밀 절단, 마킹, 드릴링
탑햇 (Top-hat) | 평탄 | 균일 분포 | 열처리, 균일 용융, 박막
링 (Ring/Donut) | 도넛 | 중심 저, 가장자리 고 | 키홀 용접 안정화
멀티모드 | 불규칙 | 불균일 | 저비용 범용 (정밀도↓)
최근 트렌드: 링+코어 빔 성형으로 용접 기공률 90% 감소 사례
39 / 85

## Slide 70
6가지 광학 부품의 역할과 선택 기준
부품 | 역할 | 핵심 선택 기준
집속 렌즈 | 빔을 스폿으로 모음 | 재질(파장 적합), FL(스폿 vs DOF)
콜리메이터 | 발산 빔 → 평행 빔 | 콜리/집속 FL 비율 = 배율 레버
빔 익스팬더 | 빔 직경 확대 | 작은 스폿, 손상 방지, 발산↓
보호 윈도우 | 내부 광학계 보호 | 가장 중요한 소모품
미러 | 빔 방향 변경 | 유전체(고LIDT) vs 금속(광대역)
아이솔레이터 | 역반사 차단 | 고반사 재료 가공 시 필수
40 / 85

## Slide 71
잘못된 렌즈 재질 = 즉시 손상
재질 | 투과 파장 | 적합 레이저 | 주의
Fused Silica | 200nm~3.5μm | 파이버, Nd:YAG, UV | CO₂ 사용 금지(흡수→파손)
ZnSe (황화아연) | 0.6~20μm | CO₂ (10.6μm) 전용 | 독성 물질, 취급 주의
CaF₂ (불화칼슘) | UV~8μm | 엑시머, UV | 고습도에 약함
인서트 재질(초경/CBN/다이아)을 재료에 맞춰 선택하는 것과 같은 원리
41 / 85

## Slide 72
콜리메이터는 평행화, 빔 익스팬더는 확대
콜리메이터: 파이버 출사 → 발산 빔 → 평행 빔. 콜리/집속 FL 비율 = 스폿 크기 레버
빔 익스팬더 — "왜 빔을 키우는가?"
1. 발산각 감소
빔 키우면 θ↓
→ 장거리 전달 시
빔 퍼짐 최소화
2. 작은 스폿
d_s ∝ 1/D_beam
→ D_beam↑ = d_s↓
→ 에너지 밀도↑
3. 광학 보호
면적↑ → 단위면적 에너지↓
→ LIDT 안전 마진 확보
→ 고출력에서 필수
42 / 85

## Slide 73
보호 윈도우 관리가 가공 안정성의 핵심
보호 윈도우
가공 헤드 최하단, 스패터/흄 차단
오염 연쇄: 투과율↓ → 열흡수↑
→ 열렌즈 강화 → 초점 이동
→ 가공 드리프트
예방적 교체가 가장 경제적
아이솔레이터
고반사 재료(Cu, Al) 가공 시 필수
역반사 빔 → 소스 영구 손상 위험
(파이버 레이저 특히 취약)
패러데이 아이솔레이터가 일반적
→ 편광 회전으로 역방향 차단
43 / 85

## Slide 74
빔 전달 방식은 파장과 유연성 요구에 따라 결정
방식 | 적합 레이저 | 장점 | 단점
광섬유 | 파이버, Nd:YAG (1μm대) | 유연, 정렬 불필요, 로봇 장착 | CO₂ 불가
자유공간 (미러) | CO₂, 고출력 | 고파워 전달 | 정렬 민감, 진동 영향
관절 암 | CO₂ (다축 필요) | 다축 자유도 | 유지보수, 손실 누적
광섬유 전달의 편의성이 파이버 레이저 시장 지배의 핵심 이유
44 / 85

## Slide 75
가공 헤드 = 공구홀더 + 인서트에 해당
구성: 콜리메이터 → (빔 익스팬더) → 집속 렌즈 → 보호 윈도우 → 노즐
헤드 종류 | 특성 | 핵심 포인트
절단 헤드 | 동축 가스 노즐, 얇은 스폿 | 가스 압력/노즐 직경 = 품질 결정
용접 헤드 | 차폐 가스, 넓은 DOF | 초점 위치 제어 = 용입 결정
클래딩 헤드 | 파우더/와이어 피더 통합 | 재료 공급-빔 동기화 필요
45 / 85

## Slide 76
초점거리는 스폿 크기와 DOF의 트레이드오프
재료 두께 | 권장 FL | 스폿 | DOF | 에너지 밀도
< 6mm (박판) | 100~200 mm | 작음 | 얕음 | 높음
6~25 mm | 200~300 mm | 중간 | 중간 | 중간
> 25mm (후판) | 300~450 mm | 넓음 | 깊음 | 낮음 (보상 필요)
짧은 FL = 작은 공구 반경 + 짧은 돌출 = 정밀하지만 접근성 제한
46 / 85

## Slide 77
빔 확대 후 집속 = 더 작은 스폿 + 안전한 광학계
1. 작은 스폿
d_s ∝ λ·f / D_beam
D_beam 2배
→ 스폿 1/2
→ 에너지밀도 4배
2. 발산 감소
BPP = w₀ × θ (불변)
빔 키우면 θ↓
→ 장거리 전달 유리
3. 광학 보호
D 2배 → 면적 4배
→ 단위면적 에너지 1/4
→ LIDT 여유 확보
47 / 85

## Slide 78
빔 성형으로 가공 품질을 능동적으로 제어한다
DOE (회절 광학 소자)
빔 분할, 패턴 생성.
멀티빔 병렬 가공 가능.
빔 호모지나이저
가우시안 → 탑햇 변환.
균일 열처리에 필수.
링+코어 빔
코어: 키홀 유지
링: 용융풀 안정화.
기공률 90% 감소 사례.
적응 광학
변형 미러 실시간 제어.
초점 드리프트 보상.
고비용, 고성능.
48 / 85

## Slide 79
갈바노 스캐너: 빔을 수~수십 m/s로 조향한다
갈바노 스캐너
2개 미러(X/Y) + 모터로 빔 방향 제어
관성 극소 → 극고속 위치 변경
영역: 100×100 ~ 500×500 mm
마킹, 미세가공, SLM 핵심
f-theta 렌즈
미러 각도 θ → 위치 f·θ 선형 변환
평면 초점 유지 (일반 렌즈는 구면)
FL × 스캔 각도 = 작업 범위
49 / 85

## Slide 80
고출력에서 초점이 움직이는 열렌즈 효과
원인: 광학부품 에너지 흡수 → 온도↑ → 굴절률 변화 + 열팽창 → 초점거리 변화
대책 | 방법 | 효과
1. 예열 루틴 | 가동 전 일정 시간 운전 | 열 평형에서 시작
2. 수냉 광학계 | 렌즈/미러에 수냉 채널 | 온도 상승 억제
3. 저흡수 코팅 | LIDT 높은 유전체 코팅 | 흡수 최소화
4. 보호윈도우 교체 | 오염 시 주기적 교체 | 열렌즈 강화 차단
5. 적응 광학 | 변형 미러 실시간 보정 | 자동 초점 보상
50 / 85

## Slide 81
예방적 광학 관리 = 가장 경제적인 품질 유지
부품 | 점검 주기 | 교체 기준 | 클리닝
보호 윈도우 | 매일~매주 | 투과율 5%↓, 흐림 | 전용 클리너 + 무진 와이프
집속 렌즈 | 월 1회 | 투과율↓, 열렌즈 징후 | 전용 클리너
파이버 커넥터 | 탈착 시마다 | 오염/손상 즉시 | 현미경 + 클리닝 키트
미러 코팅 | 분기 1회 | 코팅 박리, 반사율↓ | 전문 클리닝/교체
콜리메이터 | 반기 1회 | 빔 품질 모니터링 | 제조사 지침
51 / 85

## Slide 82
Part 3 핵심: BPP는 불변, 광학은 트레이드오프의 연속
BPP = 광학 불변량. 소스가 결정, 렌즈로 불가
스폿↓ ↔ DOF↓ = 필연적 트레이드오프
보호 윈도우 관리 = 열렌즈 억제 = 가공 안정성 핵심
빔 성형으로 공정별 최적 프로파일 설계 가능
52 / 85

## Slide 83
04
하드웨어/시스템
레이저 시스템의 전체 구성과 주변 장치를 이해한다

## Slide 84
레이저 시스템 = 소스 + 빔 전달 + 가공 헤드 + 모션 + 제어
전원 공급
▶
레이저 소스
▶
빔 전달 광학계
▶
가공 헤드
▶
피가공물
냉각기 (Chiller)
▼
모션 시스템
제어기 (CNC/PLC)
안전 (인터록)
집진기
절삭 대응: 소스=스핀들, 빔전달=주축→공구홀더, 가공헤드=인서트, 모션=CNC축
54 / 85

## Slide 85
모션 시스템: 정밀도/속도/유연성 트레이드오프
기준 | 갠트리 | 갈바노 스캐너 | 5축 로봇
정밀도 | ±0.02~0.05mm | ±수 μm | ±0.1~0.5mm
속도 | ~120 m/min | 수~수십 m/s | 중간
영역 | 수백mm~수m | 100~500mm² | 반경 내 전방향
용도 | 대면적 평판 절단 | 마킹, 미세가공 | 복잡 3D
구동 | 볼스크류/선형모터 | 전류→미러 각도 | 서보+감속기
55 / 85

## Slide 86
PSO: 코너 감속에서도 균일한 가공 보장
문제: 시간 기반 제어
일정 시간 간격 레이저 발사
코너 감속 시:
이동 거리↓ + 에너지 동일
→ 단위 길이당 에너지↑
→ 코너 번인(Burn)
→ 불균일 가공
해결: PSO
위치 기반: x mm마다 레이저 발사
→ 속도 무관 균일 가공
EtherCAT 실시간 통신
μs 수준 위치 피드백
비유: mm당 칩 로드 일정 유지
56 / 85

## Slide 87
레이저 제어: 게이팅, 변조, 아날로그의 조합
방식 | 신호 | 기능 | 특성
게이팅 | 디지털 ON/OFF | 레이저 발사/정지 | 가장 기본
PWM 변조 | 디지털 펄스 | 듀티 사이클 출력 조절 | 빠른 변경
아날로그 | 0~10V / 4~20mA | 비례 출력 제어 | 연속 조절
인터페이스: RS232(레거시) | EtherCAT(산업 표준, PSO 적합) | 아날로그(단순 출력)
57 / 85

## Slide 88
냉각수 관리 실수가 레이저 고장의 주요 원인
항목 | 파이버 레이저 | CO₂ 레이저
냉각수 | 탈이온수 (DI) | 증류수
전도도 | <1~5 μS/cm | <10 μS/cm
교체 주기 | 3개월 | 3개월
배관 세정 | 6개월 | 6개월
온도 | 15~25°C | 15~25°C
수돗물 사용 금지 → 이온 오염 → 전기 단락/부식
온도 과저 → 결로(Condensation) → 광학계 오염
58 / 85

## Slide 89
어시스트 가스: 용융물 제거 + 산화 제어
가스 | 적합 재료 | 메커니즘 | 압력
O₂ | 연강, 탄소강 | 발열 산화 반응 | 3~10 bar
N₂ | SUS, 알루미늄 | 비반응, 블로 | 15~30 bar
압축 공기 | 박판 ≤6mm | N₂+O₂ 혼합 | 3~8 bar
Ar | 티타늄, 특수합금 | 완전 불활성 | 2~5 bar
압력은 Linde 기준. 노즐/장비/두께별로 차이 큼
59 / 85

## Slide 90
레이저 흄은 나노입자 — 집진 필수 + 안전 등급
집진: 프리필터 → HEPA → 활성탄 3단 구성
레이저 안전 등급 (IEC 60825)
Class | 위험도 | 필요 조치
1 | 안전 | 없음 (인클로저 내장)
2 | 저위험 | 눈 보호 (가시광)
3B | 위험 | 보호 고글 필수
4 | 매우 위험 | 인클로저+인터록+고글+교육
산업용 가공 레이저 = 대부분 Class 4
60 / 85

## Slide 91
05
레이저-물질 상호작용
레이저가 재료에 닿았을 때 일어나는 현상을 이해한다

## Slide 92
입사 빔의 에너지는 흡수 + 반사 + 투과로 분배된다
입사 빔 (Incident Beam)
▶
재료 표면 (Surface)
▲
반사 (Reflection): 돌아감
▶
흡수 (Absorption): 열/전자 여기
▶
가공 에너지
▼
투과 (Transmission): 통과
(금속에서는 거의 없음)
에너지 보존: 흡수 + 반사 + 투과 = 1 (A + R + T = 1)
금속에서 침투 깊이 = 10~100 nm (표면에 집중) — 대부분의 에너지가 극표면에서 소멸
62 / 85

## Slide 93
파장-재료 매칭이 가공 가능 여부를 결정한다 (1/2)
재료 | CO₂ (10.6 μm) | 파이버 (~1 μm) | 그린 (532 nm) | UV (355 nm↓)
연강 | 5~15 % | 30~40 % | 55~60 % | 60~65 %
SUS (스테인리스) | 5~15 % | 35~45 % | — | ~70 %
알루미늄 | ~2 % | 5~15 % | — | 15~20 %
구리 (Copper) | 1~2 % | ~5 % | 40~50 % | 40~60 %
위 값은 상온·평탄 표면 기준. 가공 조건(온도↑·거칠기↑)에서 흡수율이 크게 상승한다.
파장이 짧을수록 금속 흡수율이 전반적으로 높다 (전자 밴드 구조).
63 / 85

## Slide 94
파장-재료 매칭이 가공 가능 여부를 결정한다 (2/2)
재료 | CO₂ (10.6 μm) | 파이버 (~1 μm) | 그린 (532 nm) | UV (355 nm↓)
유리/아크릴 | >90 % | 낮음 (투과) | — | 중~높음
폴리머/목재 | 높음 | 낮음 | — | 높음
위 값은 상온/평탄 표면 기준. 가공 조건에서 흡수율 급상승
알루미늄: 상온 ~8-15 % → 가열 시 15~25 %로 상승
구리: 상온 IR(적외선) 흡수율 극저. 임계 온도 이상에서 비선형 급증 — 초기 가공 시작이 어려운 이유
표면 산화막·거칠기↑ → 다중 반사로 실효 흡수율↑ (Effective Absorptivity 증가)
64 / 85

## Slide 95
레이저 강도가 올라갈수록 재료 반응이 단계적으로 변한다
낮은 강도
(Low Intensity)
▶
가열
(Heating)
온도↑
▶
용융
(Melting)
액상
▶
기화
(Vaporization)
증기
▶
플라즈마
(Plasma)
이온화
공정 | 파워 밀도 | 특성
마킹 (Marking) | 10³~10⁴ W/cm² | 재료 제거 없음. 표면 변색·산화로 식별
전도 용접 (Conduction Welding) | 10⁴~10⁶ W/cm² | 얕고 넓은 비드. 열전도로 용융
절단/키홀 용접 (Keyhole Welding) | 10⁶~10⁷ W/cm² | 키홀(증기 채널) 형성. 깊고 좁은 용입
드릴링/어블레이션 (Ablation) | >10⁷ W/cm² | 재료 기화 제거. 초단펄스 영역
65 / 85

## Slide 96
절단 메커니즘은 가스와 강도 조합으로 결정된다
구분 | 용융 절단 (Melt Cutting) | 승화 절단 (Sublimation Cutting) | 산화 절단 (Flame Cutting)
메커니즘 | 레이저 용융 + 가스로 용융물 배출 | 직접 기화 제거 | 레이저 + O₂ 발열 반응 (재료 연소)
어시스트 가스 | N₂ (질소) | 없음 또는 Ar (아르곤) | O₂ (산소)
절단면 품질 | 산화 없음, 깨끗한 면 | 매우 깨끗한 면 | 산화막 발생, 열영향↑
절단 속도 | 중간 | 느림 (에너지 집약) | 빠름 (발열 보조)
주요 적용 | SUS, 알루미늄 정밀 절단 | 유기물, 세라믹, 반도체 | 연강·탄소강 두꺼운 판재
66 / 85

## Slide 97
키홀 용접은 깊은 용입을 만들지만 불안정성 위험이 있다
전도 용접 (Conduction Mode)
파워 밀도 < 10⁶ W/cm²
열전도로 용융 → 얕고 넓은 비드
장점: 안정적, 기공(Porosity) 적음
단점: 느림, 얕은 용입, 낮은 어스펙트비
적용: 박판, 정밀 기기, 의료 부품
키홀 용접 (Keyhole Mode)
파워 밀도 > 10⁶ W/cm²
증기압으로 키홀(Keyhole) 형성 → 깊고 좁은 용입
장점: 빠름, 깊은 용입, 높은 어스펙트비
단점: 키홀 불안정 → 기공(Porosity), 스패터
적용: 두꺼운 구조재, 배터리 탭, 자동차 바디
링+코어 빔(Ring+Core Beam) 프로파일로 키홀 안정화 → 기공률 90% 감소 사례 보고 (IPG, nLIGHT)
67 / 85

## Slide 98
레이저 용접 결함을 알면 파라미터 조정 방향을 잡을 수 있다
결함 | 주요 원인 | 대책
기공 (Porosity) | 키홀 붕괴, 가스 포획, 이물질 증발 | 속도 조정, 빔 셰이핑(링+코어), 차폐가스 강화
크랙 (Crack) | 급속 열응력, 재료 취성, 합금 성분 | 예열, 후열처리, 용접 순서 최적화
스패터 (Spatter) | 키홀 불안정, 과도한 증기압 | 출력/속도 조정, 빔 프로파일 개선
불완전 용입 (Lack of Fusion) | 에너지 부족, 초점 이탈 | 출력↑, 속도↓, 초점 위치 재조정
언더컷 (Undercut) | 가장자리 용융 과다, 속도 불균형 | 속도 조정, 초점 위치 최적화
68 / 85

## Slide 99
레이저는 하나의 도구로 다양한 공정을 수행한다
마킹 (Marking)
표면 산화, 어닐링, 어블레이션, 색변화를 이용한 식별 표시.
파이버 + 갈바노 스캐너로 고속 처리 가능.
클래딩/DED (Directed Energy Deposition)
파우더·와이어 공급 + 레이저 용융으로 표면 보수 또는 적층.
별도 피딩(Feeding) 시스템 필요.
드릴링 (Drilling)
타공(Percussion): 정점에서 반복 펄스로 홀 성형.
트레파닝(Trepanning): 원형 경로를 따라 절단.
깊은 소구경 홀에는 Percussion 방식이 유리.
표면처리 (Surface Treatment)
열처리(경화), 텍스처링(미세 패턴), 세정(오염 제거).
비접촉 + 선택적 처리로 복잡한 형상에도 적용 가능.
69 / 85

## Slide 100
에너지 입력 시간 < 열확산 시간 = Cold Ablation (냉간 가공)
펄스폭 | 열영향부 (HAZ) | 가공면 품질 | 주요 메커니즘 | 적합 용도
나노초 (ns) | 크고 불규칙 | 버(Burr)·리캐스트 많음 | 열적 (Thermal) | 일반 절단·마킹
피코초 (ps) | 작음 | 깨끗한 면 | 혼합 (Mixed) | 정밀 가공·의료
펨토초 (fs) | 극소 | 매우 깨끗한 면 | 비열적 (쿨롱 폭발, Coulomb Explosion) | 초정밀·반도체·바이오
주의 — 반증
fs 반복률↑ → 펄스간 열 누적 → HAZ가 다시 커진다. 또한 fs 장비 비용이 극히 높아 ps가 현실적 선택인 경우가 많다.
[이질 도메인: EDM (방전가공)] 방전가공의 펄스 폭 최적화와 동일 원리 — "에너지 입력 시간 < 열확산 시간"으로 정밀도를 높이는 구조
70 / 85

## Slide 101
스펙 항목이 가공에 무엇을 의미하는지 연결한다 (1/2)
스펙 항목 | 단위 | 가공 의미
정격 출력 (Rated Power) | W / kW | 최대 가공 가능 두께, 속도 상한 결정
파장 (Wavelength) | nm / μm | 재료별 흡수율 결정. 광학계 호환성 확인
빔 품질 M² | 무차원 | M²×2 → 스폿 지름×√2 → 에너지밀도 1/4 감소
BPP (빔 파라미터 곱) | mm·mrad | 작을수록 더 작은 스폿 가능 (광학 불변량)
파이버 코어 지름 | μm | 작을수록 정밀 (고 BPP 요구). 100~200 μm 범용
펄스 에너지 | J / mJ | 어블레이션 임계값(Fluence Threshold)과 직접 비교
71 / 85

## Slide 102
스펙 항목이 가공에 무엇을 의미하는지 연결한다 (2/2)
스펙 항목 | 단위 | 가공 의미
펄스폭 (Pulse Width) | ns / ps / fs | 짧을수록 HAZ↓, 피크파워↑. 공정 특성 결정
반복률 (Repetition Rate) | Hz / kHz | 높으면 가공속도↑, 단위 펄스 에너지↓
냉각수 요구 | L/min, °C | 칠러(Chiller) 사양에 직접 입력. 부족하면 열렌즈 악화
전력 소비 | kW / kVA | 설치 전기 용량 확인 필수
인터페이스 | — | EtherCAT → PSO 연동 가능. ModBus → 기능 제한
읽기 예시
"3 kW 파이버: 출력 3000 W / 파장 1070 nm / M²<1.1 / BPP<0.4 mm·mrad / 코어 100 μm / QBH / 10 L/min"
→ M²<1.1 = 우수한 빔 품질, QBH = 산업 표준 커넥터 (Precitec·Trumpf 헤드 호환)
72 / 85

## Slide 103
06
실무 가이드
트러블슈팅과 의사결정을 위한 실전 참고 자료

## Slide 104
가공 불량 증상에서 원인과 조치를 역추적한다 (1/2)
증상 | 원인 | 조치
절단 안 됨 (No Cut-Through) | 플루언스 < 임계값 | 출력↑ 또는 속도↓ 또는 초점 위치 재조정
HAZ (열영향부) 과다 | 에너지 입력 과다 | 속도↑, 출력↓, 펄스폭↓
버(Burr) 과다 | 용융물 미제거 | 가스 압력↑, 노즐 거리 최적화
고속 드로스 (침상형) | 속도 과다 — 용융물 응고 불완전 | 속도↓ 또는 출력↑
저속 드로스 (둥근형) | 과열 — 용융물 과다 축적 | 속도↑
74 / 85

## Slide 105
가공 불량 증상에서 원인과 조치를 역추적한다 (2/2)
증상 | 원인 | 조치
절단면 산화·황변 | O₂ 혼입 또는 N₂ 순도↓ | N₂/Ar으로 교체, 순도 99.95%↑ 확인
스트리에이션 (줄무늬) | 속도/파워 불균형, 가스 유동 불안정 | 파라미터 밸런스 재조정, 가스·노즐 점검
마킹 불균일 | 갈바노 정렬 이탈, f-theta 렌즈 오염 | 교정 패턴(Cal. Pattern) 테스트, 렌즈 클리닝
코너 과가공 | PSO 미사용 — 코너에서 속도 감속 중 출력 유지 | PSO 활성화, 코너 게이팅(Gate) 설정
75 / 85

## Slide 106
시스템 문제의 빠른 진단과 조치
증상 | 원인 | 진단 방법 | 조치
출력 저하 | 광학 오염 | 렌즈·미러 육안/UV 검사 | 클리닝 또는 교체
출력 저하 | 정렬 이탈 | 빔 프로파일러·번 페이퍼 | 빔 재정렬
빔 품질 변동 | 열렌즈 (Thermal Lensing) | 초기 vs 정상상태 품질 비교 | 예열 루틴, 수냉 확인, 보호윈도우 교체
빔 품질 갑작스런 저하 | TMI (모드 불안정성) | 출력 진동 패턴 확인 | 제조사 상담, 출력 제한 운영
역반사 손상 경고 | 역반사 (Back Reflection) | 파워 모니터 역류 신호 | 아이솔레이터 확인·교체
흄 누출 | 집진 부족 | 기류(Air Flow) 테스트 | 필터 교체, 덕트 밀봉
76 / 85

## Slide 107
이런 결과가 나오면 → 이 파라미터를 조정한다 (1/2)
문제 (결과) | 조정 대상 | 방향 | 이유
절단 미관통 | 출력 / 속도 / 초점 | 출력↑, 속도↓ | 플루언스(Fluence) 부족
HAZ 넓음 | 펄스폭 / 속도 | 펄스폭↓, 속도↑ | 열확산 시간 줄임
버(Burr) 많음 | 가스 압력 / 노즐 | 가스↑, 노즐 거리 최적화 | 용융물 제거 불충분
절단면 산화 | 가스 종류 | O₂ → N₂/Ar으로 교체 | 산화 억제
스폿 예상보다 큼 | 광학계 / M² | 보호윈도우 교체, 빔 프로파일러 확인 | 오염·열렌즈·정렬 이탈
77 / 85

## Slide 108
이런 결과가 나오면 → 이 파라미터를 조정한다 (2/2)
문제 (결과) | 조정 대상 | 방향 | 이유
초기 vs 수시간 후 품질 차이 | 열렌즈 | 예열 루틴 도입, 수냉 확인 | 열 평형 미도달
고반사 재료 가공 시작 불가 | 파장 / 피크파워 | 그린(532 nm) 검토, 피크파워↑, 표면 산화 처리 | 초기 흡수율 극저
용접 기공 과다 | 빔 프로파일 / 속도 | 링+코어 빔 채택, 속도 조정 | 키홀(Keyhole) 불안정
열 누적 문제 | 반복률 | 반복률↓ | 펄스간 냉각 시간 확보
유지보수 비용 과다 | 소스 종류 | 파이버(Fiber) 레이저로 전환 검토 | 월등한 WPE, 밀봉 구조, 정렬 불필요
78 / 85

## Slide 109
새 가공 과제를 받았을 때의 체계적 접근 흐름 (1/2)
1. 가공 요구사항 정의
재료 + 두께 + 표면 품질 + 처리 속도 + 비용 목표
▼
2. 레이저 소스 선택
파장 → 흡수율 매칭 / CW vs 펄스 선택 / 출력 산정 / TCO 비교
▼
3. 광학계 설계
초점거리 선택 / 스폿 크기 목표 / DOF 확인 / 빔 프로파일(Ring vs Gaussian) 결정
→ 계속: Slide 80 (하드웨어 구성~시험 가공)
79 / 85

## Slide 110
하드웨어 구성에서 시험 가공까지 (2/2)
4. 하드웨어 구성
모션 시스템(갠트리/갈바노/로봇) / 어시스트 가스 & 노즐 / 냉각 / 안전 인터록
▼
5. 초기 파라미터 설정
출력 70~90% / 속도 / 초점 위치 / 가스 압력 / PSO 활성화
▼
6. 시험 가공 + 검증
절단면/비드 검사 / HAZ·버·드로스 측정 / 파라미터 최적화 반복
▼
▲ 피드백 루프: 문제 발생 시 → 트러블슈팅 참조 (Slide 74~78) → 파라미터 재조정
"소스 선택은 공구 선택이 아니라 공정 설계다"
80 / 85

## Slide 111
리서치에서 발견된 5가지 비직관적 사실 (1/3)
① 후판(>25 mm)에서 CO₂가 아직 살아있다
파이버 레이저의 짧은 파장(~1 μm)은 두꺼운 금속에서 키홀(Keyhole)이 불안정해진다.
CO₂(10.6 μm)는 오히려 후판 절단에서 더 안정적인 키홀을 형성하여 경쟁력이 유지된다.
② BPP는 광학계로 줄일 수 없다
BPP = 빔 허리 반경 × 발산각. 이는 광학 불변량(Optical Invariant)이다.
렌즈·미러로 초점을 바꿔도 BPP는 변하지 않는다.
→ BPP는 소스 선택 단계에서 결정된다.
③ 보호 윈도우 오염이 열렌즈를 증폭한다
보호 윈도우에 이물질이 붙으면 투과율↓ + 흡수↑ → 렌즈 자체가 뜨거워져 열렌즈 발생.
→ 초점 위치 드리프트 → 가공 품질 점진적 저하.
정기 교체가 핵심 예방책.
81 / 85

## Slide 112
리서치에서 발견된 5가지 비직관적 사실 (2/3 → 4·5)
④ EDM과 fs 레이저는 같은 원리다
[이질 도메인: EDM (방전가공)]
두 공정 모두 "에너지 입력 시간 < 열확산 시간"이라는 동일 원리로 정밀도를 확보한다.
EDM: μs~ns 방전 펄스로 열영향 최소화
fs 레이저: <10⁻¹³ 초 펄스로 쿨롱 폭발
→ EDM에서 축적된 펄스 최적화 노하우를 레이저 도메인에 직접 차용할 수 있다.
⑤ 다이오드 효율 >50%의 함정
다이오드 레이저 칩 수준 전기-광 변환 효율은 50% 이상 가능.
그러나 시스템 수준(전원·냉각·빔 정형 포함)에서는 40~50%로 낮아진다.
더 큰 문제: M² 5~30의 낮은 빔 품질.
→ 실제 가공에 집중할 수 있는 유효 출력이 크게 줄어든다.
"효율 숫자만 보고 소스를 선택하면 안 된다."
82 / 85

## Slide 113
이번 교육에서 다루지 않았지만 다음에 학습해야 할 주제
1
파라미터 결정 트리
새 재료·두께에 대해 시행착오 없이 초기 파라미터를 설정하는 체계적 방법론. 재료별 임계 플루언스(Threshold Fluence) 데이터베이스와 연계하면 효과적.
2
인라인 프로세스 모니터링
실시간 플라즈마 발광(OES), 음향 방출(AE), OCT(광간섭단층촬영) 모니터링 + 피드백 제어. 품질의 실시간 확인과 가공 중 파라미터 자동 조정 가능.
3
TMI (모드 불안정성) 임계값
고출력 파이버 레이저에서 갑작스럽게 나타나는 빔 품질 불안정. 소스 선택 시 흔히 간과되는 숨은 변수. 출력 예비율 설계에 직결.
83 / 85

## Slide 114
6개 파트의 핵심을 한 문장씩
01
물리 (Physics)
유도방출 + 반전분포 + 공진기 = 레이저의 3대 조건
02
소스 (Source)
파장-재료 매칭이 소스 선택의 출발점
03
광학 (Optics)
BPP는 불변, 스폿↓ ↔ DOF↓ 트레이드오프
04
하드웨어 (Hardware)
PSO와 냉각수 관리가 가공 안정성의 핵심
05
상호작용 (Interaction)
강도 단계 이해가 공정 설계의 기초
06
실무 (Practice)
트러블슈팅은 역방향 — 결과에서 원인으로
84 / 85

## Slide 115
레이저 기초 완전 가이드
절삭가공 엔지니어를 위한 레이저 소스 · 광학계 · 하드웨어 교육자료
문의: 레이저 가공 엔지니어링 | 2026-03-24
총 85장
85 / 85